M6 – EKI praksa:

1. Vklop dveh žarnic z enega mesta
2. Vklop žarnice z dveh mest
3. Vklop žarnice s treh mest
4. Impulzni rele - vklop žarnice z dveh mest
5. Induktivna (kompenzirana) vezava fluorescenčne sijalke
6. Stopniščni avtomat
7. Senzor gibanja za samodejni vklop svetilke
8. Zvočna inštalacija – zvonec

1. Enofazni enotarifni števec delovne energije
2. Priklop RCD stikala in inštalacijskega odklopnika
3. Dvojna vezava fluorescenčne sijalke
4. Regulator razsvetljave – zatemnilnik
5. Domofon z električno ključavnico
6. Priklop kolektorskega enofaznega motorja stikalo?
7. Krmiljenje kontaktorja s tipkali stikalom?
8. Motorsko zaščitno stikalo porabnik - nastavljeni tok? varovalke?
Svetlobni senzor?

Kabelska ušesca in zanke
Priključevanje vtičev in natičnic

Prvih osem vaj lahko pri 14-ih dijakih, to je 7-ih dvojicah rotira npr. takole:

	1.par	2.par	3.par	4.par	5.par	6.par	7.par
teden	1	2	3	4	5	6	7
teden	2	3	4	5	6	7	8
teden	3	4	5	6	7	8	1
teden	4	5	6	7	8	1	2
teden	5	6	7	8	1	2	3
teden	6	7	8	1	2	3	4
teden	7	8	1	2	3	4	5
teden	8	1	2	3	4	5	6

VAJA: Vklop žarnice z enega mesta

Varstvo pri delu:
Pri delu z nožem lahko pride do vreznin in vbodov. Pri preizkušanju funkcijskega delovanja vezja moramo upoštevati vsa pravila varnega dela.

Besedilo vaje:
Na plošči izdelaj in poveži enopolno stikalo z žarnico.

Oddaj poročilo, ki vsebuje poleg naslova in osebnih podatkov (klasično poročilo) še :

- enopolno shemo
- izvedbeno shemo
- kosovnico
- spisek potrebnega orodja
- izmeri čas potreben za opravljeno delo
- sliko izdelka

Delovni postopki:
- Priprava materiala
- Montaža stikal, razvodnic, okovov in drugih elementov na ploščo
- Vezava
- Kontrola pravilnosti vezave
- Kontrola kvalitete vezja
- Preizkus delovanja
- Razstavitev

Seznam orodja:
Osnovni komplet orodja

Kosovnica:

- aparatna sponka ali vrstna sponka (3 priključki)	1 X
- razvodnica ϕ60mm	1X
- razvodnica štirioglata 90 x 90 mm	1X
- enopolno stikalo	1X
- okov žarnice	1X
- gladka cev	dolžina:	m
- H07V-U vodnik dolžina:	m
- skobe	kom
- priključne sponke	kom

VAJA: Vklop dveh žarnic z enega mesta

Varstvo pri delu:
Pri delu z nožem lahko pride do vreznin in vbodov. Pri preizkušanju funkcijskega delovanja vezja moramo upoštevati vsa pravila varnega dela.

Besedilo vaje:
Na plošči izdelaj in poveži serijsko vezavo stikala in dveh žarnic.

Oddaj poročilo, ki vsebuje poleg naslova in osebnih podatkov (klasično poročilo) še :

- enopolno shemo
- izvedbeno shemo
- kosovnico
- spisek potrebnega orodja
- izmeri čas potreben za opravljeno delo
- sliko izdelka

Delovni postopki:
- Priprava materiala
- Montaža stikal, razvodnic, okovov in drugih elementov na ploščo
- Vezava
- Kontrola pravilnosti vezave
- Kontrola kvalitete vezja
- Preizkus delovanja
- Razstavitev

Seznam orodja:
Osnovni komplet orodja

Kosovnica:

- aparatna sponka ali vrstna sponka (3 priključki)	1 X
- razvodnica ϕ60mm	1X
- razvodnica štirioglata 90 x 90 mm	1 ali 2X
- serijsko stikalo	1X
- okov žarnice	2X
- gladka cev	dolžina:	m
- H07V-U vodnik dolžina:	m
- skobe	kom
- priključne sponke	kom

Lastna zapažanja:

!! popravi shemo vezalne plošče vnesi nove mere in material !!

VAJA: Vklop žarnice z dveh mest

Varstvo pri delu:
Pri delu z nožem lahko pride do vreznin in vbodov. Pri preizkušanju funkcijskega delovanja vezja moramo upoštevati vsa pravila varnega dela.

Besedilo vaje:
Na plošči izdelaj in poveži menjalno vezavo stikal in žarnice.

Oddaj poročilo, ki vsebuje poleg naslova in osebnih podatkov (klasično poročilo) še :

- enopolno shemo
- izvedbeno shemo
- kosovnico
- spisek potrebnega orodja
- izmeri čas potreben za opravljeno delo
- sliko izdelka

Delovni postopki:
- Priprava materiala
- Montaža stikal, razvodnic, okovov in drugih elementov na ploščo
- Vezava
- Kontrola pravilnosti vezave
- Kontrola kvalitete vezja
- Preizkus delovanja
- Razstavitev

Seznam orodja:
Osnovni komplet orodja

Kosovnica:

- aparatna sponka ali vrstna sponka (3 priključki)	1 X
- razvodnica ϕ60mm	2X
- razvodnica štirioglata 90 x 90 mm	2X
- menjalno stikalo	2X
- okov žarnice	1X
- gladka cev	dolžina:	m
- H07V-U vodnik dolžina:	m
- skobe	kom
- priključne sponke	kom

Lastna zapažanja:

!! popravi shemo vezalne plošče vnesi nove mere in material !!

VAJA: Vklop žarnice s treh mest

Varstvo pri delu:
Pri delu z nožem lahko pride do vreznin in vbodov. Pri preizkušanju funkcijskega delovanja vezja moramo upoštevati vsa pravila varnega dela.

Besedilo vaje:
Na plošči izdelaj in poveži stikala za vklop žarnice s treh mest.

Oddaj poročilo, ki vsebuje poleg naslova in osebnih podatkov (klasično poročilo) še :

- enopolno shemo
- izvedbeno shemo
- kosovnico
- spisek potrebnega orodja
- izmeri čas potreben za opravljeno delo
- sliko izdelka

Delovni postopki:
- Priprava materiala
- Montaža stikal, razvodnic, okovov in drugih elementov na ploščo
- Vezava
- Kontrola pravilnosti vezave
- Kontrola kvalitete vezja
- Preizkus delovanja
- Razstavitev

Seznam orodja:
Osnovni komplet orodja

Kosovnica:

- aparatna sponka ali vrstna sponka (3 priključki)	1 X
- razvodnica ϕ60mm	3X
- razvodnica štirioglata 90 x 90 mm	2X ali 3X
- menjalno stikalo	2X
- križno stikalo	1X
- okov žarnice	1X
- gladka cev	dolžina:	m
- H07V-U vodnik dolžina:	m
- skobe	kom
- priključne sponke	kom

Lastna zapažanja:

!! popravi shemo vezalne plošče vnesi nove mere in material !!

VAJA: Induktivna (kompenzirana) vezava fluorescenčne sijalk

Varstvo pri delu:
Pri delu z nožem lahko pride do vreznin in vbodov. Pri preizkušanju funkcijskega delovanja vezja moramo upoštevati vsa pravila varnega dela.

Besedilo vaje:
Na plošči izdelaj priklop fluorescenčne sijalke .

Oddaj poročilo, ki vsebuje poleg naslova in osebnih podatkov (klasično poročilo) še :

- enopolno shemo
- izvedbeno shemo
- kosovnico
- spisek potrebnega orodja
- izmeri čas potreben za opravljeno delo
- sliko izdelka

Delovni postopki:
- Priprava materiala
- Montaža stikal, razvodnic, okovov in drugih elementov na ploščo
- Vezava
- Kontrola pravilnosti vezave
- Kontrola kvalitete vezja
- Preizkus delovanja
- Razstavitev

Seznam orodja:
Osnovni komplet orodja

Kosovnica:

- aparatna sponka ali vrstna sponka (3 priključki)	1 X
- razvodnica ϕ60mm	1X
- razvodnica štirioglata 90 x 90 mm	1X
- okov sijalke levi	1X
- okov sijalke desni s starterjem	1X
- starter	1X
- kanal NIK	dolžina:	m
- H07V-U vodnik dolžina:	m
- priključne sponke	kom
Lastna zapažanja:

N
PE

L

!! napravi shemo vezalne plošče vnesi mere in material !!

VAJA: Impulzni rele – vklop žarnice z dveh mest
Varstvo pri delu:
Pri delu z nožem lahko pride do vreznin in vbodov. Pri preizkušanju funkcijskega delovanja vezja moramo upoštevati vsa pravila varnega dela.

Besedilo vaje:
Na plošči izdelaj in poveži impulzni rele za vklop žarnice z dveh mest

Oddaj poročilo, ki vsebuje poleg naslova in osebnih podatkov (klasično poročilo) še :

- enopolno shemo
- izvedbeno shemo
- kosovnico
- spisek potrebnega orodja
- izmeri čas potreben za opravljeno delo
- sliko izdelka

Delovni postopki:
- Priprava materiala
- Montaža stikal, razvodnic, okovov in drugih elementov na ploščo
- Vezava
- Kontrola pravilnosti vezave
- Kontrola kvalitete vezja
- Preizkus delovanja
- Razstavitev

Seznam orodja:
Osnovni komplet orodja

Kosovnica:

- aparatna sponka ali vrstna sponka (3 priključki)	1 X
- razvodnica ϕ60mm	2X
- razvodnica štirioglata 90 x 90 mm	1-2X
- tipkalo	2X
- okov žarnice	1X
- gladka cev	dolžina:	m
- H07V-U vodnik dolžina:	m
- skobe	kom
- priključne sponke	kom

Lastna zapažanja:

Vezalni načrt:

stropna svetilka

5
Enopolna shema za vklop s treh mest (eno tipkalo je preveč):

!! popravi shemo vezalne plošče vnesi nove mere in material !!

VAJA: Stopniščni avtomat

Varstvo pri delu:
Pri delu z nožem lahko pride do vreznin in vbodov. Pri preizkušanju funkcijskega delovanja vezja moramo upoštevati vsa pravila varnega dela.

Besedilo vaje:
Na plošči izdelaj in poveži stopniščni avtomat z dvema tipkaloma in
dvema žarnicama

Oddaj poročilo, ki vsebuje poleg naslova in osebnih podatkov (klasično poročilo) še :

- enopolno shemo
- izvedbeno shemo
- kosovnico
- spisek potrebnega orodja
- izmeri čas potreben za opravljeno delo
- sliko izdelka

Delovni postopki:
- Priprava materiala
- Montaža stikal, razvodnic, okovov in drugih elementov na ploščo
- Vezava
- Kontrola pravilnosti vezave
- Kontrola kvalitete vezja
- Preizkus delovanja
- Razstavitev

Seznam orodja:
Osnovni komplet orodja

Kosovnica:

- aparatna sponka ali vrstna sponka (3 priključki)	1 X
- razvodnica ϕ60mm	2X
- razvodnica štirioglata 90 x 90 mm	1-2X
- tipkalo	2X
- okov žarnice	2X
- gladka cev	dolžina:	m
- H07V-U vodnik dolžina:	m
- skobe	kom
- priključne sponke	kom

Lastna zapažanja:

!! popravi shemo vezalne plošče vnesi nove mere in material !!

VAJA: Senzor gibanja za samodejni vklop svetilke

Varstvo pri delu:
Pri delu z nožem lahko pride do vreznin in vbodov. Pri preizkušanju funkcijskega delovanja vezja moramo upoštevati vsa pravila varnega dela.

Besedilo vaje:
Na plošči izdelaj in poveži senzor gibanja z žarnico, vklop izvedi
preko serijskega stikala

Oddaj poročilo, ki vsebuje poleg naslova in osebnih podatkov (klasično poročilo) še :

- enopolno shemo
- izvedbeno shemo
- kosovnico
- spisek potrebnega orodja
- izmeri čas potreben za opravljeno delo
- sliko izdelka

Delovni postopki:
- Priprava materiala
- Montaža stikal, razvodnic, okovov in drugih elementov na ploščo
- Vezava
- Kontrola pravilnosti vezave
- Kontrola kvalitete vezja
- Preizkus delovanja
- Razstavitev

Seznam orodja:
Osnovni komplet orodja

Kosovnica:

- aparatna sponka ali vrstna sponka (3 priključki)	1 X
- razvodnica ϕ60mm	1X
- razvodnica štirioglata 90 x 90 mm	2X
- serijsko stikalo	1X
- okov žarnice	1X
- gladka cev	dolžina:	m
- H07V-U vodnik dolžina:	m
- skobe	kom
- priključne sponke	kom
Lastna zapažanja:

Vezalna shema:

!! popravi shemo vezalne plošče vnesi nove mere in material !!

VAJA: Zvočna inštalacija - zvonec

Varstvo pri delu:
Pri delu z nožem lahko pride do vreznin in vbodov. Pri preizkušanju funkcijskega delovanja vezja moramo upoštevati vsa pravila varnega dela.

Besedilo vaje:
Na plošči izdelaj in poveži zvonec, ki naj ga vklapljamo iz dveh
različnih mest.

Oddaj poročilo, ki vsebuje poleg naslova in osebnih podatkov (klasično poročilo) še :

- enopolno shemo
- izvedbeno shemo
- kosovnico
- spisek potrebnega orodja
- izmeri čas potreben za opravljeno delo
- sliko izdelka

Delovni postopki:
- Priprava materiala
- Montaža stikal, razvodnic, okovov in drugih elementov na ploščo
- Vezava
- Kontrola pravilnosti vezave
- Kontrola kvalitete vezja
- Preizkus delovanja
- Razstavitev

Seznam orodja:
Osnovni komplet orodja

Kosovnica:

- aparatna sponka ali vrstna sponka (3 priključki)	1 X
- razvodnica ϕ60mm	2X
- razvodnica štirioglata 90 x 90 mm	2X
- tipkalo	2X
- zvonec	1X
- gladka cev	dolžina:	m
- H07V-U vodnik dolžina:	m
- skobe	kom
- priključne sponke	kom
Lastna zapažanja:

Zvonec brez transformatorja (230V):

!! napravi shemo vezalne plošče vnesi mere in material !!