## Slide 1
Digitalna televizija

## Slide 2: Digitalna televizija
Kratek pregled brezžičnih tehnologij
Digitalna televizija
  DVB tehnologije
  Vsebina do uporabnika
  SFN in MFN omrežja
  Modulacija in OFDM
  Oddajni in modulacijski parametri
  Fizični nivo
  Prihajajoči trendi

## Slide 3: Brezžična omrežja
Razvoj v smeri paketne infrastrukture
  internetni protokol IP
  nove funkcionalnosti
Upravljanje mobilnosti
  makro mobilnost
    premiki uporabnika med velikimi omrežji
  mikro mobilnost
    premiki znotraj lokalnega nivoja brezžičnega omrežja
  pico mobilnost
    kratek domet - ad-hoc protokoli (WLAN, Bluetooth)

## Slide 4: Digitalna televizija
Načini prenosa digitalne televizije - DVB tehnologije
  Broadcast
    DVB-S (Satelitska)
    DVB-C (Kabelska)
    DVB-T (Prizemljska)
    DVB-H (Mobilna), povraten kanal preko obstoječega omrežja
  Streaming
    IPTV (Internetna televizija, prav tako uporaba DVB)
  Pasovna širina
    Broadcast (hkraten prenos podatkov do vseh uporabnikov, ponavadi brez povratnega kanala)
    Streaming (prenos podatkov do posameznih uporabnikov, prenosi na zahtevo, časovne zakasnitve)
  MPEG TS
    MPEG format zapisa medijskih tokov (MPEG2, MPEG4)

## Slide 5: Vsebina do uporabnika

## Slide 6: Pot TV programa od produkcije do uporabnika (TV sprejemnika)
Ustvarjanje vsebine
  Televizijski studii
Kodiranje vsebine
  Digitalni video in avdio format (kodek, MPEG1, MPEG2, MPEG4)
  Transportni video format (MPEG-TS)
  Vključevanje tabel (programska shema)
  Fizični nivo – ASI
Multipleksiranje
  Združevanje programov
Oddajanje
  COFDM
  Modulacija fizičnega nivoja
    Modulacijska shema (pasovna širina)
Sprejemanje
  Demodulacija fizičnega nivoja
  Dekodiranje transportnega nivoja
  Dekodiranje video in avdio vsebine

## Slide 7: Primerjava MPEG2 / MPEG4 kompresiranja video signala

## Slide 8: MPEG2 / MPEG4
Original – nekompresirana slika

## Slide 9: MPEG2 / MPEG4
Slika po MPEG-2 1Mbit/s kompresiji

## Slide 10: MPEG2 / MPEG4
Slika po MPEG-4 1Mbit/s kompresiji

## Slide 11: SFN in MFN omrežja
Načini strukture digitalnega omrežja
  SFN (Single Frequency Network)
    Več-točkovno oddajanje vsebine na eni sami frekvenci
    Sinhronizacija oddajnikov
      Distribucija 10 MHz reference
      GPS sinhronizacija
  MFN (Multi Frequency Network)
    Več-točkovno oddajanje vsebine na več različnih frekvencah
    Velika poraba frekvenc

## Slide 12: Izničevanje odmeva
Izničevanje odmeva znotraj SFN omrežij
  Sprejem in oddajanje signala na isti frekvenci in mestu
  Težave zaradi lokalnih in globalnih odmevov
  Izvedba z FPGA vezjem in signalnim procesorjem
    pretvorba RF -> IF -> osnovni band
    adaptivni FIR filter (izničevanje odmeva)
    pretvorba osnovni band -> IF ->RF
    analiza odmevov in izračunavanje koeficientov filtra

## Slide 13: Modulacija in OFDM (Freqency Division Multiplex)

## Slide 14: Modulacija in OFDM
Konstelacijski diagrami pri modulacijah:
QPSK, QAM 16 in QAM 64

## Slide 15: Modulacija in OFDM
2K, 4K in 8K

## Slide 16: Oddajni parametri
Modulacijska shema in parametri
  8K, 4K, 2K – število podnosilcev COFDM (IFFT)
  QPSK, QAM16, QAM64 – bitno kodiranje
  Zaščitni interval (1/4, 1/8, 1/61, 1/32)
  Kodno razmerje (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8)
  Identifikacija celice
  Linearna prekorekcija ojačevalnika
  Oddajna moč
  Oddajna frekvenca

## Slide 17: Fizični nivo
ASI (Asynchronous Serial Interface)
  Koaksialen kabel (75 ohm)
  270 Mbit/s
  8/10 bit simboli
  27 Mb/s
ASI format
  Paketna dolžina 188 ali 204 zloge

## Slide 18: Aktualno stanje po Evropi
Švedska
  Pokritost: več kot 90%
  Vsebina: 31 programov na bazi naročnine
  Število uporabnikov:
  Popolni preklop: 2008 (zakonsko določeno)
Finska
  Pokritost: več kot 94%
  Vsebina: približno 15 programov
  Število uporabnikov: približno 15,6 milijona
  Popolni preklop: 2007 (zakonsko določeno)
Francija
  Pokritost: več kot 50% do konca leta 2005
  Vsebina: približno 14 prostih programov, več kot 50 plačljivih programov na bazi MPEG4
Italija
  Pokritost: več kot 70%
  Vsebina: 25 prostih programov
  Število uporabnikov: približno 1,4 milijona
  Popolni preklop: 2006
Anglija
  Pokritost: več kot 70%
  Vsebina: 30 prostih programov, 10 plačljivih
  Število uporabnikov: približno 5 milijonov
  Popolni preklop: 2012
Nemčija
  Pokritost: več kot 60% do konca leta 2005
  Vsebina: približno 24 programov
  Število uporabnikov: približno 2 milijona
  Popolni preklop: 2010

## Slide 19: Sklep
Brezžična omrežja
  Težave zaradi nezrelosti brezžičnih tehnologij, njihove adaptacijske dobe in relativno visoke cene
  Uporaba IP protokola in čim hitrejša pretvorba informacije v IP svet
  Zagotavljanje kvalitete storitev (QoS)
  Izbira primerne brezžične ali žične omrežne tehnologije za podatkovni prenos
Uvajanje prizemeljske televizije
  varčevanje s frekvenčnim prostorom
  kvaliteta sprejema
SFN in MFN infrastruktura
  izničevanje odmevov, izgradnja multipleksov, sinhronizacija
Stanje po Evropi
  Slovenija zaostaja za drugimi evropskimi deželami
    Težave s financiranjem
SDR – tehnologija prihodnosti
  Digitalizacija celotnega postopka – neposredno generiranje RF signala
  Hitro prilagajanje novim standardom in načinom modulacije