## Slide 1: Močnostni elementi

## Slide 2: Močnostni elementi so :
Polprevodniška stikala (diode, tranzistorji, tiristorji)
Energijske posode (inkutivnosti, kapacitivnosti)
Transformatoji

## Slide 3: Polprevodniška stikala so :
Polprevodniška dioda :
Simbol :
Začne prevajati pri dovolj veliki napetosti. Ugasne ko tok pade pod minimalno vrednost. Deluje na principu tiristorske štiriplastne PNPN forme.

## Slide 4: Polprevodniška dioda :
Glavni podatki za diode :
- URRM - ponovitvena temenska zaporna napetost
– URSM - neponovitvena temenska zaporna napetost
– IFAV - srednja vrednost prevodnega toka
– IFSM - maksimalni prevodni tok
– IFRMS - efektivna vrednost prevodnega toka
– ϑOP - temperatura delovanja
– ϑj - temperatura spoja
– UF - padec v prevodni smeri
– IR - tok v zaporni smeri
– RTHj - notranja toplotna upornost
– i(t)2dt - tokovni udari
– trr - zaporni vzpostavitveni čas

## Slide 5: Polprevodniška dioda :
Delovanje polprevodniške diode :
Pri prevajanju diode prehajajo elektroni iz N-tipa v P-tip,
vrzeli pa v obratni smeri preko zaporne plasti. Elektroni
in vrzeli imajo določeno življenjsko dobo, preden se rekombinirajo.
Pri hitri spremembi polaritete napetosti na diodi
se smer gibanja elektronov in vrzeli spremeni, zato se
spremeni tudi smer toka skozi diodo. Preklop (komutacija)
diode ni trenuten, pri prekinitvi toka pa se pri tokokrogih
z induktivnostmi pojavijo velike napetostne konice, ki
lahko uničijo diodo.

## Slide 6: Tiristor :
Vrste :
– SCR - silicon controlled rectifier
– SCS - silicon controlled switch
– GTO - gate turn on-off switch
Simboli :

## Slide 7: Tiristor :
U/I-karakteristika
0 - 1: zapiranje v prevodni
smeri
1 - 2: plazovit preboj
2 - 4: področje negativne
upornosti
3 - 5: prevajanje
3: držalni tok
0 - 6: zapora
Napetost preboja (1) se znižuje 7: preboj v zaporni smeri
s povečevanjem toka vrat IG in strmino dU/dt

## Slide 8: Tiristor :
Glavni podatki tiristorjev
– URRM - ponovitvena temenska zaporna napetost
– URSM - neponovitvena temenska zaporna napetost
– IFAV - srednja vrednost prevodnega toka
– IFSM - maksimalni prevodni tok
– IFRMS - efektivna vrednost prevodnega toka
– ϑOP - temperatura delovanja
– ϑj - temperatura spoja
– UF - padec v prevodni smeri
– IR - tok v zaporni smeri
– RTHj - notranja toplotna upornost
– i(t)2dt - tokovni udari
– trr - zaporni vzpostavitveni čas
– IH - držalni tok
– IHD - dinamični držalni tok
– IGT - trajni prožilni tok vrat

## Slide 9: Tiristor :
Približne mejne vrednosti električnih parametrov za tiristorje
– URRM = 2000 do 10 (100)kV
– IFAV = 1000 do 2000A
– tOFF = cca. 10μs za VF (100ns)
– zaželena strmina vklopnega impulza
je 10A/ μs
Hlajenje močnostnih tiristorjev in diod
– hladilna telesa
– hladilna telesa in ventilatorji
– tekočinsko hlajenje

## Slide 10: Tranzistorji :
Delitev tranzistorjev :
P/N BJT ( BIPOLARNI ) BC847
P/N MOS ( Metal Oxide Semicoductor )
P/N MOSFET in
P/N FET-i ( Field Effect Transistor )

## Slide 11: Tranzistorji :
Simboli :
 | BIPOLARNI | FET-i | MOS-i | MOSFET-i
NPN |  |  |  | 
PNP |  |  |  | 

## Slide 12: Tranzistorji :
Predstavitev tranzistorjev
Tranzistorji so tropolni polprevodni električni elementi, ki so v sodobni elektrotehniki v večini aplikacij zamenjali elektronke, saj so manjši, varčnejši z energijo, cenejši in hitrejši. Glede na električne lastnosti njihovega delovanja jih lahko uvrstimo med stikalne in ojačevalne elemente. Najpogostejši predstavniki so bipolarni, MOS, MOSFET in FET tranzistorji. Razlikujejo se v notranji zgradbi ( PN spoji, nanos SiO2, vgrajeni kanali, ...), kar pa posledično vpliva na njihove električne lastnosti.

## Slide 13: Tranzistorji :
Poimenovanje priklopnih nožic tranzistorjev
C - kolektor ( angl. collector )
B - baza ( angl. base )
E - emitor ( angl. emitor )
Poimenovanje priklopnih nožic FET in MOS tranzistorjev
D - ponor ( angl. drain )
G - vrata ( angl. gate )
S - izvor ( angl. source )

## Slide 14: Tranzistorji :
Slika izdelanih tranzistorjev v ohišju
Bipolarne tranzistorje lahko uporabimo v različnih orientacijah kot so
s skupnim emitorjem ( najpogostejša )
s skupnim kolektorjem in
s skupno bazo
Vsaka ima svoje speciifične lastnosti in mesto uporabe v elektrotehniki. Najpomembnejša in hkrati tudi najbolj zastopana pa je vezava s skupnim kolektorjem.

## Slide 15: Triac :
Simbol : Zgradba : Karakteristika triaca :

## Slide 16: Triac :
Delovanje :
Triac si lahko predstavljamo kot dva vzporedno vezana tiristorja, obrnjena vsak v svojo stran. Na ta način lahko triac vključimo (ali vžgemo) v obeh smereh. Osnovna priključka sta označena prva anoda A1 in druga anoda A2. Vhodni priključek je skupen in ga imenujemo vrata G. Vključimo ga lahko tako s pozitivnim kot z negativnim napetostnim impulzom na vhodnem priključku. Ugasnemo ga enako kot tiristor. Ko se anodni tok spusti pod vrednost držalnega toka Ih, se triac sam izključi.

## Slide 17: Diac :
Simbol : Zgradba : Karakteristika diaca :

## Slide 18: Diac :
Delovanje :
Diac se obnaša kot dvosmerna dioda s prevesno napetostjo.
Diac lahko vključimo (ali vžgemo) v obeh smereh tako, da presežemo prevesno napetost. Izključimo (ali ugasnemo) pa ga tako, da znižamo napetost na priključkih. Ko se tok, ki teče skozi diac, zniža pod vrednost držalnega toka Ih, diac ugasne. Če strukturo diaca vzdolžno prerežemo na polovico, potem vidimo, da je sestavljen iz dveh vzporedno vezanih pnpn diod.

## Slide 19: Tranformator :
Transformator je naprava, ki spreminja električno napetost iz višje v nižjo ali obratno. Sestavljen je iz kovinskega jedra na katerem sta dve tuljavi z različnim številom ovojev žice.
Primarna (vhodna) in sekundarna (izhodna).

## Slide 20: Transformator :
Če ima izhodna tuljava dvakrat toliko navojev kot vhodna, se na izhodni tuljavi pojavi dvakrat višja napetost – vendar s polovico manjšim tokom.