eo = 1,6 ·10-19 C
εo= 8,85 ·10-12 As/Vm
1eV = eo·1V = 1,6· 10-19 J
električno polje in pojavi
e=N· eo Fe= e1e2/4π εor2 Fe= F12
Fg=mg=ma
jakost el. polja
Fe= eE Fe= eoE-za elekr. in protone
Fe=eEe · U/d
E= e/4π εor2 –jakost v okolici točkastega naboja
σ= E εo- homogeno polje σ= E 2εo –ena plošča
σ= e/S S= 4 π r2
el. potencial in el. napetost
∆Wp= eU = e∆ E=∆/s=▼Φ U=ed U=e∆s
e= U εo2S/d C= εoS/d e= CU [C]=F
kondenzator:
zapo:Cn=C1+C2 e=e1+e2 U=U1=U2
        e1=C1U e2=C2U e=CnU
vzpo:1/Cn=1/C1 +1/C2 U=U1+U2
      e=e1=e2 U1=e/C1 U2=e/C2
gostota energije el. polja:
ω=W/ V =½ εoE2 [ω]=J/m3 V=Sd
gibanje delcev v el. polju:
vk=vz± a∆t vk2=vz2± a∆s ∆s= vz∆t± 1/2a∆t2
parabola: y = r ; x = l
y= 1/2at2= ax2/2vz2 x=vz t =vx t
Wk=1/2mv2 W=eU
električni tok:-iz plusa v minus
m elektrona=9,1·10-31kg
v = 1m/s –hitrost potovanja elektronov
I=∆e/∆t I=Sveon n-volumska gostota
električni upor: U=IR [R]=Ω
zapo.- Rn=R1+R2 U=U1+U2 I=I1=I2 P=P1+P2
        U1=I R1 P1=U12/R1 U=I Rn
vzpo.-1/Rn=1/R1+1/R2 U=U1=U2 I=I1+I2
        P=U2/Rn P1=U2/R1
specifična el. upornost:
R=ζ∙L/S [ζ]=Ωm ali Ωmm2/m
σ=1/ ζ e=E S εo
električna moč:
P=W/t P= I U P=R I2 P=U2/R [P]=W
R=Uo2/Po 1kWh=3600 J 1Wh=3,6J
ε = 100 V/m –jakost el. polja ob jasnem vremenu