Gibalna količina:
G = m × v
FΔt = m×v2 – m×v1 = G2 – G2
F = G×m1×m2/r2
Kinetična energija:
Wk = ½ × m × v2
[J = kgm2/s2]
Delo:
A = ΔW
A = F × s cos
Prožnostna energija:
A = h × x2/2
Moč kot fizikalna količina:
A = P ×t
Moč pri premem gibanju:
P = F × v
Izkoristek:
η = Ak/Av = Pk/Pv
(koristno/vloženo)
Temperatura:
3 plinski zakoni:
1.Boylov: T = kost.
p1×V1 = p2 × V2
2.Guy Lussacov: p = kost.
T1/V1 = T2/V2
3 plinski: V = kost.
P1/T1 = P2/T2
Oblike plinske enačbe:
1. p1×V1/T1 = p1×V1/T1
2. p×V = n×P×T
P = 8310 J/kmol×K
n=m/M
p×V=n×k×T	Legenda:
p=(2/3)×n×(1/2)×m×v2	p-tlak
Wk=(1/2)×m×v2	N-št. mol
Wk=(3/2)×k×T	k-bobneki konst.
n×Wk=Wn	Wk-kin. ene.
A×m=P×t	Wn-notr. ene.
cp=A/(m×ΔT)	q-specifična toplota
Q=m×cp×ΔT	λ-topl. prevodnost
Q=m×q	P-toplotni tok
P=ΔQ/Δt	R-toplotni upor
P=λ×S×ΔT/d	S-površina
R=d/(λ×S)	d-dolžina
ΔT/d-temper. gradient
Kirchoffov izrek-za razvejišče v ele. krogu velja,
da je vsota pritekajočih tokov = vsoti odtekajočih.
2 K. izrek-vsota vseh napetosti v ele. krogu = 0
Vsota gonilne napetosti in padcev napetosti je enaka
Pri vzporedni vezavi: I = I1+I2, 1/R=1/R1+1/R2, U1=U2
Pri zaporedni vezavi: U=U1+U2, R=R1+R2
U=R×I	Legenda:
R=ξ×d/S	U-jakost	A-delo
A=U×I×t	P-moč	R-upor
P=U×I	I-napetost
P=A/t	ξ-spec upor
U=A/e	e-št. delcev?
I=Δe/Δt
F= m × g	legenda:
e = N × e0	C-kapaciteta
točkast naboj:	e-naboj
E = F/e	E-jakost
F = e1×e2/4××0 × r2	-gostota
 = e/S	S-površina
 = E×0	U-napetost
E = /2×0	A-delo
kondenzator:
E = /0
A = F × d	N/C = Nm/Cm=
A = U × e	J/Cm = V/m
E = U/d
d = a × s2/2×v02	1eV=1,6 ×10-19J
potencial:
V = We /e
E = e/s×0	vzporedno vez.:
za 1 ploščo:	C1 + C2 = C
E = e/2×s×0	U1 = U2
kapaciteta:	e1 + e2 = e
C = e/U	zaporedna vez.:
C = 0 × S/d	1/C=1/C1+1/C2
Prevodnik:	U1 + U2 = U
E = e/4××0 × r2	e1 = e2
Katodna cev:
W = A = ½×m×v2 = e×U	a = 2×d× v02/s
v2 = 2×e0×U/m	a = e × E/m
mag. polje:
Fm=I × l × B (sin ß)
gostota:
B = 0×I/2r
B = m×v/e×r
B = [N/Am = Vs/m2 = T]
v tuljavi:
B = I×N×0/l
sila na delce:
F = e×v×B (sin ß)
navor:
M = F×r
M = I×B×S (sin ß)
za tuljavo:
M = N×I×B×S (sin ß)
mag. pretok:
 = B×S (cos ß)
iduktivnost tuljave:
 = N×B×S 
 = 0×N2×S×I/l
L = 0×N2×S/l
L = [Vs/A = H]
elektromag induk.:
Ui = l×v×B
indukcija- pridobivanje ele. napetosti
ind. zakon:
Ui = /A
zanka v mag. polju:
Ui = a×b××B(sint)
Ui = U0× sint
Uef = U0/ size 6{ sqrt {2} } {}
moč:
P = Uef × Ief
P = ½ P0 = ½ U0×I0
transformator:
U1 N1 I1 N2
U2 = N2 I2 = N1
izkoristek:
 = P1 / P2
Nihanje:	Legenda:
 = n / t	m - masa
t0 = 1/	k - konstanta
s = s0 sin(t)	l - dolžina
 = 2/t0	g - gravitacija
v0 =  s0	L - injektivnost
v = v0 sin(t)	C - kapaciteta
a0 = 2v/t0	c – hit. valovanja
a = -a0 sin(t)	l - valovna dolž.
t0 = 2 size 6{ sqrt {m/k} } {} - na vzmeti	N – št nihajev
t0 = 2 size 12{ sqrt { size 6{l/g} } } {} - na niti
F = k s
Wk = ½ mv02 – ravnov. lega
Wk = ½ mv02 cos(t)
Wp = mgl
Wp = 0 – ravnovesna lega
El nihanje:
t0 = 2 size 12{ sqrt { size 6{ ital "LC"} } } {}
# Valovanje:
 = c t0
c =  
Stoječe valovanje:
c = size 12{ sqrt { size 6{F/η} } } {}
 = m/l
Interferenca:	(legenda:
sin  = a/l	d-razdalja med izviroma
l = d sin 	a-od simetrale-pasu ojač
l/d = a/l	l-r. od zaslona do izvira
N = d/l	N-št pasov)
Zvok: g = c/d
sprejemnik miruje, oddajnik premika:
-oddajnik približuje:
g' = g /1 – v/c
l' = l - vt0
-oddajnik oddaljuje:
g' = g /1 + v/c
l' = l + vt0
oddajnik miruje, sprejemnik premika:
-sprejemnik približuje:
g' = g (1 + v/c)
-sprejemnik oddaljuje:
g' = g (1 - v/c) 1

Svetloba:
size 6{ { {"sin"α} over {"sin"ß} } = { {c rSub {1} } over {c rSub {2} } } = { {λ} over {λ} } = { {n rSub {2} } over {n rSub {1} } } } {}