SILE – RAVNOVESJE, TRENJE IN LEPENJE

Kolikšni in kakšni sta sili v obeh palicah žerjava, če je vlečna sila F enaka teži bremena Fg?
M: 1 cm = 1 kN
Fg = N
FA =
FB =

F
Fg
A

B
[ Fg = 2 kN, FA = 5,8 kN, FB = 5,8 kN ]

--
Kako visoko leti zmaj pri dolžini vrvi 20m pri sili vertra Fv = 200N in sili vzgona Fvzg = 80N ?
M : 1cm ≡ 40N, merilo za sile
M : 1cm ≡ 2m, merilo za dolžino
[ Fv = 215N, h= 8m ]

-Fv
Fv
Fvzg
Fu

h

--
S silo 50 N potiskamo telo pod kotom 150 na telo mase 3 kg , da drsi z enakomerno hitrostjo navzdol .
Kolikšni sta sila trenja in koeficient trenja?

   v
F – ni vrisan v merilu

M: 1cm = 10N,
F ni vrisan v merilu!
[ Ftr = 18N, ktr = 0,38 ]

--
Kolikšni sili delujeta v vrvi, ki je pritrjena na vrhu, kot kaže slika?
Sila teže bremena je 9 N.
M : 1 cm = 3N
FA = 8,1N ( 2,7cm); FB= 6,6N (2,2cm)
Fg = 9N (3cm)

--
Kolikšni in kakšni sta sili v obeh palicah žerjava ( A in B ), če je vlečna sila Fx enaka sili Fy?
M: 1 cm ≡ 1 kN
Fy = 2kN
FA =?
FB = ?

Fx
A

B

Fy
--
 Kolikšna je masa sani, ki jih vlečemo s silo 6 N po vodoravni podlagi z enakomerno hitrostjo? Naklonski kot vlečne sile je 300 od vodoravnice navzgor, koeficient trenja pa je 0,5 .
  M: 1 cm = 2N

[m=1,34kg ]

--
Opečni zidak z maso 6kg prislonimo ob navpični zid. Kolikšna je najmanjša sila, s katero ga moramo pritiskati v smeri pravokotno na zid, da ne zdrsne navzdol? Koeficient lepenja med zidom in zidakom je 0,4.

[ Fl = 150N ]

--
S kolikšno silo vzdolž klanca moramo zadrževati drsenje 100-kilogramskih sani na klancu z naklonskim kotom 30o, da drsijo navzdol enakomerno? Koeficient trenja je 0,02.
[Fd=500N, Fs = 866N, Ftr = 17N, F = Fd – Ftr = 483N ]

--
. Kolikšna je velikost in smer ravnovesne sile skupine sil, ki delujejo na telo in imajo skupno prijemališče ?
F1 = 20N, α1 = 1350
F2 = 60N, α2 = 3150
F3 = 40N, α3 = 450
F4 = 80N, α4 = 2250
--------------------------
Rrav =?, α = ?

M: 1cm ≡ 20N
[ Fravnov. = 57N, α = 900 ]

--
Določi velikost in smer rezultante sil, ki imajo skupno prijemališče?
F1 = 6N, α 1 = 450
F2 = 5N, α2 = 1350
F3 = 5N, α3 = 1950
F4 = 4N, α4 = 2850

M : 1cm ≡ 2N
[ F = 4N, α = 1400 ]

--
Kolikšni sta sili in kam sta usmerjeni v palicah danega nosilca?
m = 2 kg

a

b
Fg
M: 1 cm = 10 N

[ Fa= 17,4N ; Fb= 10N ; Fg = 20N ]

--
MT, 49/7
Vrv je pritrjena v točkah A in D in teče prek kolesa C. Vtočki B je obešeno telo mase 3,6 kg. Kolikšni sili delujeta v pritrdiščih vrvi v A in D? Kot v točki B je 1350 v točki C pa 1050 .
M: 1cm = 20N

Fg ( ni v merilu!)
A

D
C
B

[ FA = 51N; FB = 36N ]

--
Vrv pritrdimo na strop in nanjo obesimo utež 300N. V točki A vlečemo z roko v vodoravni smeri, tako da je med vrvjo in stropom kot 450Določi smer in velikost sile v vrvi?
M: 1cm = 100N

F ( ni v merilu!)

Fg
A

[ Fv = 424N ]

--