Laboratorijska vaja FIZIKA
Merjenje torzijskega koeficienta žice

Vaja 3
Navor
Merjenje torzijskega koeficienta žice

Torzija oziroma deformacija na zasuk je odvisna od navora, ki telo zvija in lastnosti iz katere telo je.

Naloga:
- zapiši enačbo torzijske deformacije žice
- zapiši enačbo za navor tako, da bo veljala tudi za primer, ko sila in ročica nista pod pravim kotom
- skiciraj merilno pripravo
- izmeri torzijski koeficient dveh žic!

Potrebščine:
- merilna priprava
- kotomer
- uteži
- merilo

Navodilo:
Izmeri zasuk žice za 10 različnih vrednosti uteži!
torzijski koeficient določi iz grafa!
Upoštevaj, da se dolžina ročice spreminja!
Nariši skico!
Izpeljava:

alignl { stack { size 12{M=D cdot ϕ} {} # size 12{D= { {M} over {ϕ} } } {} # size 12{M=r cdot F} {} # size 12{r="sin" \( ϕ \) cdot l} {} # size 12{D= { {r cdot F} over {ϕ} } = { {"sin" \( ϕ \) cdot l cdot F} over {ϕ} } } {} # size 12{ϕ="90"° - α} {} } } {}

Jeklena žica

kotomer
ročica
utež
α
φ
size 12{l=9,8 ital "cm" +- 0,1 ital "cm"} {}

F[N]	α[ °]	α[rad]	r[cm]	r[m]	M[N]	d
0,000	0	0,00	9,8	0,098	0,000	0,000
0,098	8	0,14	9,7	0,097	0,010	0,068
0,147	11	0,19	9,6	0,096	0,014	0,074
0,196	14	0,24	9,5	0,095	0,019	0,076
0,245	17	0,30	9,4	0,094	0,023	0,077
0,294	19	0,33	9,3	0,093	0,027	0,082
0,343	21	0,37	9,1	0,091	0,031	0,086
0,392	23	0,40	9,0	0,090	0,035	0,088
0,441	25	0,44	8,9	0,089	0,039	0,090
0,491	27	0,47	8,7	0,087	0,043	0,091
0,981	41	0,72	7,4	0,074	0,073	0,101

o

d

alignl { stack { size 12{r= { {d} over {o} } =0,"07"} {} # size 12{D= { {Δy} over {Δx} } ="1025" cdot "10" rSup { size 8{ - 4} } ital "Nm"} {} } } {}
size 12{D="102",5 cdot "10" rSup { size 8{ - 3} } ital "Nm" cdot \( 1 +- 0,"07" \) } {}
size 12{D="102",5 cdot "10" rSup { size 8{ - 3} } ital "Nm" +- 7,2 cdot "10" rSup { size 8{ - 3} } ital "Nm"} {}

Bakrena žica
size 12{l="11",5 ital "cm" +- 0,1 ital "cm"} {}

F[N]	α[°]	α[rad]	r[cm]	r[m]	M[Nm]	d
0,00	0	0,00	11,5	0,115	0,000	0,000
0,20	6	0,10	11,4	0,114	0,022	0,214
0,39	12	0,21	11,2	0,112	0,044	0,211
0,59	17	0,30	11,0	0,110	0,065	0,218
0,79	22	0,38	10,7	0,107	0,084	0,218
0,98	25	0,44	10,4	0,104	0,102	0,234
1,18	28	0,49	10,2	0,102	0,120	0,245
1,37	32	0,56	9,8	0,098	0,134	0,240
1,56	35	0,61	9,4	0,094	0,147	0,241
1,77	37	0,65	9,2	0,092	0,162	0,251
1,96	40	0,70	8,8	0,088	0,173	0,248

o
d

alignl { stack { size 12{r= { {d} over {o} } =0,"04"} {} # size 12{D= { {Δy} over {Δx} } ="2521" cdot "10" rSup { size 8{ - 4} } ital "Nm"} {} } } {}
size 12{D="252",1 cdot "10" rSup { size 8{ - 3} } ital "Nm" cdot \( 1 +- 0,"04" \) } {}
size 12{D="252",1 cdot "10" rSup { size 8{ - 3} } ital "Nm" +- "10",1 cdot "10" rSup { size 8{ - 3} } ital "Nm"} {}