# VAJA 15: RAVNOVESJE NA KLANCU

NAMEN VAJE
Naša naloga je bila razstaviti težo telesa na statično in dinamično komponento. Morali smo jih izmeriti in nato še izračunati.

MATERIAL
- Klanec
- Valj
- Dva dinamometra
- Meter

POTEK VAJE
Najprej smo postavili klanec in izmerili višino ter dolžino klanca. Na klanec smo postavili valj in ga uravnovesili z dvema dinamometroma. Dinamometer, ki je pravokoten na klanec meri statično silo ter vzporeden klancu meri dinamično silo. Na koncu pa smo še s pomočjo formul izračunali ti dve sili.

ENAČBE IN OZNAKE
Povprečna vrednost:
Fdn…………dinamična sila meritve
Fd=	Fd1 + Fd2 + Fd3
	3

Fd…………..povprečna sila

Fd…………….razlika med določeno in povprečno silo
Fd= Fd - Fdn

napake:
x…………….absolutna napaka
Rx=	x
	x

Rx……………relativna napaka

Kot:
………….naklon klanca
sin =	Fd
	Fg

Fg………..sila teže valja

Fs………..statična sila
cos =	Fs
	Fg

Računanje Fg:
l…………dolžina klanca
Fg=	Fd × l	=	Fs × l
	h		b

h………..višina klanca

MERITVE
m= (473,7  0,1) g= 473,7 g (1  0,02%)

a) b= (40,0  0,2) cm= 40,0 cm (1  0,5%)
    h= (32,5  0,2) cm= 32,5 cm (1  0,6%)
    l= (51,5  0,2) cm = 51,5 cm (1  0,4%)
Št.m.	Fdn(N)	Fd(N)	Fd(N)		Fsn(N)	Fs(N)	Fs(N)
1	2,9	2,9	0,0	= 0,1 / R= 3% / Fd= 2,9 N(1  3%)	3,7	3,8	0,1	= 0,1 / R= 2,6% / Fs= 3,8 N(1  2,6%)
2	2,7		0,2		3,8		0,0
3	3,0		0,1		3,9		0,1

b) b= (40,0  0,2) cm= 40,0 cm (1  0,5%)
    h= (21,5  0,2) cm= 21,5 cm (1  1%)
    l= (45,5  0,2) cm = 45,5 cm (1  0,4%)
Št.m.	Fdn(N)	Fd(N)	Fd(N)		Fsn(N)	Fs(N)	Fs(N)
1	3,0	2,8	0,2	= 0,2 / R= 7% / Fd= 2,8 N(1  7%)	4,5	4,5	0,0	= 0,1 / R= 2% / Fs= 4,5 N(1  2%)
2	2,7		0,1		4,5		0,0
3	2,6		0,2		4,4		0,1

c) b= (40,0  0,2) cm= 40,0 cm (1  0,5%)
    h= (8,5  0,2) cm= 8,5 cm (1  2%)
    l= (41,0  0,2) cm = 41,0 cm (1  0,5%)
Št.m.	Fdn(N)	Fd(N)	Fd(N)		Fsn(N)	Fs(N)	Fs(N)
1	1,0	1,0	0,0	= 0,1 / R= 10% / Fd= 1,0 N(1  10%)	4,8	4,9	0,1	= 0,1 / R= 2,% / Fs= 4,9 N(1  2%)
2	0,9		0,1		4,9		0,0
3	1,0		0,0		4,9		0,0

RAČUNANJE
Računaje mase valja:
h= 32,5 cm (1  0,6%)
m × g	=	Fd × l
		h
m	=	Fd × l
		h × g
m	=	2,9 N × 51,5 cm s2
		32,5 cm × 9,81 × 102 cm
m	=	468 g (1  4%)

l= 51,5 cm (1  0,4%)
Fd= 2,9 N (1  3%)

Projekcije:
a) l= 51,5 cm (1  0,4%)
b=	l2 – h2
b=	51,52 – 32,52
b=	39,9 cm (1  2%)

    h= 32,5 cm (1  0,6%)

b) l= 45,5 cm (1  0,4%)
b=	l2 – h2
b=	45,52 – 21,52
b=	40,0 cm (1  3%)

    h= 21,5 cm (1  1%)

c) l= 41,0 cm (1  0,5%)
b=	l2 – h2
b=	41,02 – 8,52
b=	40,1 cm (1  5%)

    h= 8,5 cm (1  2%)

Računanje komponent:
1. b= 40,0 cm (1  0,2%)
Fs1=	b	×	Fg
	l
Fs1=	40 cm	×	4,6 N
	51,5 cm
Fs1=	3,6 N (1  4,6%)

    l= 51,5 cm (1  0,4%)
    Fg= 4,6 N (1  4%)

2. h= 32,5 cm (1  0,6%)
Fd1=	h	×	Fg
	l
Fs1=	32,5 cm	×	4,6 N
	51,5 cm
Fs1=	2,9 N (1  5%)

    l= 51,5 cm (1  0,4%)
    Fg= 4,6 N (1  4%)

1. KOMENTAR
  1. Izmerjena in izračunana masa valja se dokaj ujemata. Razlikujeta se v 4 g, kar pa ni prevelika razlika.
  2. Dinamična sila se manjša, če se višina ali dolžina klanca manjšata
  3. Statična sila se veča, če se višina ali dolžina klanca manjšata
  4. Dinamična in statična sila sta v nekakšnem ravnovesju. Če se ena sila poveča se druga zmanjša (velja tudi obratno)
  5. Izmerjeni in izračunani dinamični sili se ujemata, medtem ko se statični sili ne. Razlikujeta se v 0,2N. To niti ni tako velika napaka. Nastala je najverjetneje pri računanju, zaradi zaokroževanja.