POROČILO S FIZIKALNE VAJE:

# XII. VZPOREDNA IN ZAPOREDNA VEZAVA UPORNIKOV

## 1 NAMEN
Pri vaji smo ugotavljali v kakšnem razmerju se razdeli tok pri vzporedni vezavi upornikov in kakšen je padec napetosti pri zaporedni vezavi upornikov.

## 2 MATERIAL
ŠMI, žice, ampermetri, voltmetri, 100Ω upornik, 500Ω upornik, kocke za sestavo električnega kroga.
skica:
A)
### R1

### R2

        + -
B)

### R2
### R1

        + -
## 3 OPIS DELA
A) Pri prvem delu poskusa smo upornika vezali vzporedno. Ugotavljali smo v kakšnem razmerju se razdeli tok.

B) V drugem delu poskusa smo upornika vezali zaporedno in ugotavljali v kakšnem razmerju je padec napetosti na obeh upornikih.

## 4 REZULTATI
A) vzporedna vezava

začetni tok (Io) [mA]	tok na 100Ω uporniku [mA]	tok na 500Ω uporniku [mA]	razmerje med R1 in R2	I1 + I2 [mA]
40	33	7	4,71 : 1	40
80	66	14	4,71 : 1	60
120	99	21	4,71 : 1	120
160	132	28	4,71 : 1	160
200	165	35	4,71 : 1	200

razmerje tokov na vzporedno vezanih upornikih je obratno sorazmerno:
R1 : R2 = I2 : I1 , oz. Io = I1 + I2 (velja le za idealna vezja)

B) zaporedna vezava

začetna napetost (Uo) [V]	napetost na 100Ω uporniku (U1) [V]	napetost na 500Ω uporniku (U2) [V]	razmerje med R1 in R2	U1 + U2 [V]
3,0	0,5	2,4	1 : 0,21	2,9
6,0	1,0	4,9	1 : 0,20	4,9
9,0	1,6	7,4	1 : 0,22	9,0
12,0	2,1	9,8	1 : 0,21	11,9
15,0	2,6	12,3	1 : 0,21	14,9

idealno razmerje razmerje padcev napetosti na zaporedno vezanih upornikih: R1 : R2 = U1 : U2 ,

## 5 RAZPRAVA
V prvem delu vaje je bilo razmerje med tokovoma v vzporednih vejah konstantno kljub temu, da ni v celoti zadoščalo idealnemu. Odstopanja so bila dobrih 5%. Do napake je prišlo, ker smo zanemarili upornost žice po kateri je tekel električni tok in upornost ampermetra. V drugem delu vaje smo se skoraj povsem približali idealnemu razmerju med padcema napetosti na zaporedno vezanih upornikih.