## Slide 1: ELEKTROLIZA – PRIDOBIVANJE ALUMINIJA

## Slide 2: Uvod
V naravi ga kot kovine ne najdemo, zato ga moramo pridobivati. Šele 160 let je odkar je bil odkrit element 3. skupine aluminij(Al) in samo 100 let od takrat, ko so odkrili kako ga pridobivati.

## Slide 3: Nahajanje
Nahaja se samo v obliki spojin, npr. v glini, gnajsu, granitu, glinencu, bazaltu, sljudi, porfirju in nekaterih žlahtnih kamnih, kot so smaragd, rubin in safir.

## Slide 4: Zgodovina aluminija in njegovega pridobivanja:
1807: Humphrey Davy (1778-1829) " Odkritelj" aluminija
1825: prvi ga v čisti obliki pridobi danski kemik in fizik Hans Christian Oersted, proces drag, imajo jo za poldrago kovino
1886:Hall in Herault odkrijeta cenejši proces(uporabljamo še sedaj)
1888: Karl Bayer, Avstrijec izboljša pridobivanje, Al sedaj potrošna dobrina

## Slide 5: Pridobivanje aluminija
Tehnično pridobivanje je danes sestavljeno iz dveh faz:
odvajanje dovolj čistega aluminijevega oksida (glinice) iz naravnih surovin, pri katerem se danes uporablja BAYERJEV postopek
elektroliza tako pridobljenega aluminijevega oksida v raztopljenem kriolitu po postopku HALLA in HEROULTA.

## Slide 6: Bayerjev postopek za pridobivanje glinice
Boksit se drobi in zmelje v moko. Zmleti boksit se zmeša s povratnim lugom na povišani temperaturi. Vse skupaj razredčijo, da se rdeči mulj loči. Očiščena snov se ohladi in polni v posebne komore, v katerih se izloči aluminijev hidroksid. Po filtriranju hidroksida se ta s kalcinacijo spreminja v glinico, matični lug pa se vrača v proces.
Boksit vsebuje rdeča zemlja. Ponavadi vsebuje približno 15% aluminijevega oksida

## Slide 7
pridobivanje glinice

## Slide 8: Predelava glinice – elektroliza
Aluminij pridobivamo z elektro-kemičnim procesom v elektroliznih celicah, kje se glinica Al2O3 razkraja na svoje komponente: aluminij in kisik.
Proces poteka v raztopini elektrolita pri temperaturi 950 do 970oC.

## Slide 10
Pri anodi:
Oksidni ioni izgubijo elektrone da postanejo kisikove molekule, O2:
To je oksidacijska reakcija pri kateri so elektroni odstranjeni.
Pri katodi:
Tukaj aluminijevi ioni dobijo elektrone da spet postanejo atomi:
To je redukcijska reakcija kjer so elektroni pridobljeni
Reakciji ki potekata pri elektrolizi

## Slide 12
Proizvodnja anod:
Zalivanje anod
Anodni kompleti

## Slide 13
Livarna:
Litje drogov 1998 v Talumu

## Slide 14
Nekateri navedeni podatki so specifični za podjetje, ki je ukvarja z pridobivanje aluminija iz glinic pri nas,Talum. Tukaj pa je še slika le tega od zunaj. To podjetje je zelo pomembno in edino takšne vrste v Sloveniji.
Talum:

## Slide 15: Recikliranje aluminija:
Dandanes recikliran aluminij predstavlja 1/3 globalnega aluminija uporabljenega širom sveta. Recikliranje je pomemben del industrije aluminija in je ekonomično tudi smiselen, tehnično in ekološko. Porabi se 5% energije za isto količino, kot pa se pri osnovnem pridobivanju.
odlagališče odpadkov(aluminijastih)

## Slide 16
Hvala za vašo pozornost !!!