## Slide 1: JEDRSKA MEGNETNA RESONANCA (NMR)
Predmet: analizna kemija

## Slide 2
Jedrska magnetna resonanca je fizikalni pojav, ki opisuje interakcijo magnetnih momentov atomskih jeder z elektromagnetnim poljem s frekvenco enako lastni frekvenci jeder.
Pri tem merimo magnetne lastnosti snovi posredno, prek absorbiranega in izsevanega elektromagnetnega sevanja. Pogosto se za jedrsko magnetno resonanco uporablja kratica NMR, ki izhaja iz angleškega izraza nuclear magnetic resonance.
Pojav sta leta 1946 neodvisno odkrila Felix Bloch in Edward Mills Purcell in za njegovo okritje leta 1952 skupaj prejela Nobelovo nagrado za fiziko.

## Slide 3
Najbolj je poznana uporaba v medicini in sicer kot magnetno resonančno slikanje.
animacija slikanja

## Slide 4
Jedrska magnetna resonanca je spektroskopska tehnika, s katero lahko določimo fizikalne, kemijske in elektronske lastnosti molekul.
NMR najdemo tudi med predlaganimi tehnikami za gradnjo kvantnih računalnikov -naprava, ki računa s superpozicijami kvantnih stanj. V zadnjih letih so uspeli zgraditi majhne kvantne računalnike, razvoj pa se nadaljuje. Številne vladne in vojaške organizacije (npr. NATO) po svetu vlagajo velika sredstva v razvoj kvantnega računalništva za potrebe kritpografije in podobnih potreb vojaških obveščevalnih služb.

## Slide 5: Princip delovanja
Vzorec vstavimo v statično magnetno polje. Antena (navadno kar tuljava, ki obdaja vzorec) obseva vzorec z radijskimi valovi. Pri določeni frekvenci atomska jedra v vzorcu absorbirajo valovanje in ob tem preidejo iz osnovnega v vzbujeno stanje. Po določenem času se jedra vrnejo v osnovno stanje (relaksacija) in ob tem izsevajo elektromagnetno valovanje, kar zaznamo s tuljavo. Merimo lahko, kolikšen del prejete energije so jedra izsevala nazaj, ter po kolikšnem času.
Za poskus z jedrsko magnetno resonanco potrebujemo jedra, ki imajo od nič različen magnetni moment. Takšna jedra morajo imeti liho število protonov ali nevtronov, npr. 1H, 2H, 13C, 15N, 31P, 19F.

## Slide 6: Shema spektrometra

## Slide 7
Na vrhu sheme se nahaja superprevodni magnet, ki ustvarja potrebne pogoje (statično magnetno polje Bo) za NMR eksperimente. Za magnetom so štiri podložke tuljave, ki homogenizirajo polje. V podložkah je sonda, ki vsebuje RF tuljave za proizvodno izmeničnega magnetnega polja (B1) potrebnega za vrtenje spina. Tuljava RF zazna tudi signal spina iz vzorca.Vzorec vstavino v RF tuljavo.
Pod RF tuljavo so: Vir impulza proizvaja valovanje želene frekvence. Programer pa določa širino in v nekaterih primerih oblike impulzov. Ojačevalnik povečuje moč impulzov, od miliwatov do nekaj deset ali sto watov. Gradient (naklonski) programer določa obliko in amplitudo polja. Gradient (naklonski) ojačevalnik povečuje moč preliva impulzov.

## Slide 8
Srce spektrometra je računalnik, ki nadzira vse komponente spektrometra.
Upravljalec spekrometra vse upravlja preko računalnika. Na zaslonu lahko vidi spektre in jih preko tiskalika natisne.

## Slide 9: Magnet
Je najpomembnejši in najdražji element spektrometra.

## Slide 10: Superprevodnost
Superprevodnost je v fiziki pojav, da električna upornost snovi pri določeni, za dano snov značilni zelo nizki temperaturi, skokovito pade na nič. Druga značilnost superprevodnika je, da povsem izrine magnetno polje iz svoje notranjosti (Meissnerjev pojav).
Superprevodne so številne kovine in zlitine, zadnjih nekaj let pa poznamo tudi superprevodne keramike in stekla.

## Slide 11
Lebdenje magneta nad visokotemperaturnim superprevodnikom v kapljevinskem dušiku prikazuje Meissnerjev pojav.

## Slide 12
V razvoju so železnice, po katerih lahko vozijo vlaki v magnetnem polju brez trenja.

## Slide 13
Superprevodni magnet (7.0 Tesla)
900 MHz, 21.2 T NMR Magnet, HWB-NMR, Birmingham, UK

## Slide 14
Prerez superprevodnega magneta:

## Slide 15: Viri
http://sl.wikipedia.org/wiki/Jedrska_magnetna_resonanca
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_magnetic_resonance
http://www.cis.rit.edu/htbooks/nmr/inside.htm
http://sl.wikipedia.org/wiki/Superprevodnost

## Slide 16: Hvala za vašo pozornost (=