## Slide 1
Lastnosti gonil z zobatimi jermeni
Prednosti:
-tečejo brez zdrsa, kar ima za posledico enakomeren prenos vrtilnega gibanja in miren tek gonila
potrebne so manjše sile prednapetja jermena
-v primerjavi z verižnimi gonili povzročajo precej manjši hrup, ne zahtevajo posebnega vzdrževanja
(mazanja) in se manj obrabljajo
Slabosti:
-večja občutljivost na agresivne medije (kisline, lugi itd.)
-večji stroški zaradi zahtevnejše izdelave zobatih jermenic
-večja občutljivost na preobremenitve (ploščati in klinasti jermeni pri preobremenitvi zdrsnejo)

## Slide 2
Uporaba
v računalništvu (tiskalniki, risalniki)
za fotokopirne stroje
gospodinjske aparate
industrijske robote
naprave za krmiljenje
z razvojem novih visokotrdnostnih zobatih jermenov se uporabljajo tudi v splošni strojegradnji
pri motorjih z notranjim zgorevanjem (pogon odmične gredi pri motornih vozilih