## Slide 1: Lokalna omrežja

## Slide 2: Kaj je lokalno omrežje?
Omrežje je skupina računalnikov, ki so med seboj povezani
V lokalnem omrežju so razdalje med računalniki majhne
Lokalno omrežje je samostojno omrežje, ki ni odvisno od drugih

## Slide 3: Zgodovina lokalnih omrežij
1969-ARPAnet-Prvo omrežje, ki ga je postavila ameriška vojska za organizacijo po nuklearnem napadu
1977-ARCnet-Prvo popularno lokalno omrežje
1980-Ethernet
1985-Token ring

## Slide 4: Kaj nam lokalno omrežje omogoča?
Deljenje datotek
Deljenje tiskalnikov
Igranje iger
Dostop do svetovnega spleta
Povezovanje aplikacij
Notes: Dej sm eno slikco

## Slide 5: Sestavni deli omrežja
Koncentrator
Stikalo
Usmerjevalnik
Omrežna kartica
Kabli

## Slide 6: Koncentrator
Koncentrator je naprava, ki vse sprejete pakete pošlje na vsa vrata
Poznamo več vrst koncentratorjev:
  Pasivni
    Ker ne ojača signala je kabel lahko dolg največ 100 m
  Aktivni
    Signal ojača, zato so lahko kabli dolgi največ 600 m
  Inteligentni
    Omogočajo tudi nadzor na daljavo in VLAN

## Slide 7
Koncentrator
Notes: Slika huba

## Slide 8: Stikalo
Stikalo je bolj napredno kot koncentrator
Pakete pošlje le na tiste računalnike, na katere so namenjeni
Število trkov med paketi je veliko manjše
Lahko se vzpostavi popolna dvosmerna povezava

## Slide 9
Stikalo

## Slide 10: Usmerjavalnik
Usmerjevalnik je naprava, ki povezuje lokalna omrežja:
  med seboj
  z internetom (prevajalec omrežnih naslovov)
Prevajalec omrežnih naslovov (ali NAT) skrbi, da lahko računalniki v omrežju dostopajo do spleta

## Slide 11: Usmerjevalnik
Notes: ****FLASH ANIMACIJA*****

## Slide 12: Usmerjevalnik

## Slide 13: Mrežna kartica
Pogosto jo imenujemo tudi omrežni vmesnik ali NIC (network interface card)
Namenjena je sprejemanju in oddajanju informacij po omrežju
Možni priključki:
LED diode za sporočanje stanja
RJ-45
BNC

## Slide 14: Omrežni kabli
UTP (STP)
Koaksialni
  debeli
  tanki
Optična vlakna

## Slide 15: Sukana parica (UTP)
UTP kabel je sestavljen iz štirih sukanih paric
Je najpopularnejši kabel za povezovanje v lokalnih omrežjih
Glede na razporeditev kablov ločimo
  Straight-Through
  Crossover
Notes: Mdix funkcija

## Slide 16: Optična vlakna
Za prenos se uporablja svetlobni žarek, ki potuje po izredno čistem steklu
Omogoča zelo velike hitrosti prenosa
Uporablja se predvsem za medcelinske povezave
V lokalnih omrežjih je prenos po kablih iz optičnih vlaken do 10 Gb/s
Notes: Hitrost: 1 terabit /s

## Slide 17: Optična vlakna
Prednosti
  Velike hitrosti
  Majhno slabljenje
  Ni presluhov
  Majhen in lahek kabel
  Neobčutljivost na elektro-magnetske motnje
Slabosti
  Večja občutljivost kabla
  Spajanje kablov je zahtevno

## Slide 18: TCP/IP model
Sestavljen je iz 4. plasti:
  Omrežno-povezovalna plast
    ethernet, token ring, Wi-Fi
  Omrežna plast
    IP
  Transportna
    TCP, UDP
  Aplikacijska
    FTP, HTTP, telnet, …

## Slide 19: Omrežno-povezovalna plast
Opisuje fizične lastnosti povezovalnih elementov
Definira mrežno topologijo in protokole za prenose v

## Slide 20: Ethernet
Idejna zasnova leta 1975
Standard sprejet 1980
K razširitvi so pripomogli
  Razvijalci, ki so se držali standardov
  Nizka cena
  Velike hitrosti
Razvoj
  10Base5
    Dolžina kablov 500 metrov
    Debel koaksialni kabel
    Half duplex

## Slide 21: Ethernet
  10Base2
    Dolžina kabla 185 metrov
    tanek koaksialni kabel
  10BaseT
    UTP kabel (4 parice)
    Topologija zvezde
    Full duplex
  100BaseTX
    Hitrost 100 Mb/s
  10000Base
    Hitrost 10 Gb/S
    Optična vlakna

## Slide 22: Token ring
Izumil ga je Olof Söderblom v šestdesetih letih dvajsetega stoletja
V osemdesetih letih ga je podprl IBM in močno razširil uporabo
Veliko časa je Token ring bil hitrejši in zanesljivejši
Po omrežju potuje žeton (angleško token) in samo naprava, ki ima žeton lahko pošilja podatke

## Slide 23: Wi-Fi
Wi-FI je skupek standardov za brezžična lokalna omrežja
IEEE 802.11 specifikacije

## Slide 24: Wi-Fi
Prednosti
  Mobilnost uporabnikov
  Ne potrebuje kablov
  Proizvajalci se držijo standarda
  Nizke cene
Slabosti
  Interference na 2.4 GHz
  Visoka poraba energije
  WEP je lahko zlomljiv
  Majhen doseg

## Slide 25: Omrežna plast
Omogoča:
  prenos paketov po omrežju
  prenos paketov iz enega omrežja v drugo
Protokoli na tej plasti so:
  IP
  ICMP

## Slide 26: Internetni protokol
Vsak računalnik v omrežju ima IP naslov
Uporablja se IPv4, ki ga zamenjuje IPv6
IPv4 naslov zgleda tako:
193.77.222.254
Za lokalna omrežja so rezervirani IP naslovi :
  Od 10.0.0.1 do 10.255.255.255
  Od 192.168.0.1 do 192.168.255.255
  Od 172.16.0.1 do 172.31.255.255

## Slide 27: Transportna plast
Ta sloj zagotavlja aplikacijski plasti, da se paketi pravilno prenesejo
Pomebna protokola:
  TCP (Protokol za krmiljenje prenosa)
  UDP

## Slide 28: TCP
TCP je okrajšava za Transmission Control Protocol (Protokol za nadzor prenosa)
S pomočjo TCPja ustvarijo aplikacije med sabo povezavo
Za preverjanje uporablja 16 bitno nadzorno vsoto (checksum)
Razlikuje pakete za različne aplikacije

## Slide 29: UDP
UDP pomeni User Datagram Protokol
Je nepovezovalni protokol
Uporablja se za:
  Pretočni radio
  Internetno telefonijo
  DNS
  DHCP

## Slide 30: Aplikacijska plast
Aplikaciji nudi dostop do komunikacijskega okolja
Primeri protokolov, ki delujejo na tej plasti so:
  Telnet
  FTP (File Transfer Protocol)
  SNMP (Simple Network Management Protocol
  HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)
  SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

## Slide 31: Topologije omrežij
Računalnike lahko v omrežju predstavimo kot točke, ki so med seboj povezane
Topologija opisuje, kako so računalniki povezani
Poznamo več topologij:
  Vodilo
  Obroč
  Zvezda
  Linija

## Slide 32: Vodilo

## Slide 33: Obroč

## Slide 34: Zvezda

## Slide 35: Linija