## Slide 1: Alkohol kot gorivo

## Slide 2: Značilnosti alkoholov
So kisikove organske spojine
CnH2n+2O
Najbolj znan etanol
Molekula
etanola

## Slide 3: Pridobivanje etanola
Pridobivanje z alkoholnim vrenjem do 25%
Destilacija do 95.7%
Glive kvasovke
Alkoholno vrenje
Sladkor
Bioetanol do 25%
Tališče | -114 °C
Vrelišče | 78 °C
Samovžig | 370 °C

## Slide 4
Bioetanol = etanol pridobljen s fermentacijo sladkorja.
Pridobiva iz pridelkov s sladkorjem in škrobom.

## Slide 6
Kemijska enačba za alkoholno vrenje
Glukoza (sladkor)
Voda
Etanol
Ogljikov dioksid
Voda
Etanol
Kisik
Ogljikov dioksid
Voda
Kemijska enačba za gorenje (oksidacijo) etanola
toplota
toplota

## Slide 7: Gorenje etanola in bencina
Etanol
Svetlomoder plamen
Brez saj
Popolno gorenje (vsebuje kisik)
Izpušča 90% manj toplogrednih plinov
Večje oktansko število
Vsebuje 37% manj energije na liter
Bencin
Rumen plamen
Saje
Nepopolno gorenje (izhaja CO)
Izhaja veliko toplogrednih plinov
Manjše oktansko število
Več energije na liter

## Slide 9: Etanol in bencin kot gorivo
Etanol
Čistejši izpuh (90%)
37% manj energije na liter- manjša prevožena razdalja (se da izboljšati z vgradnjo turbine)
Večje oktansko število: do 104: več moči in navora
Ne vžge pod 6°C (vbrizg bencina)
Bencin
Dostopen povsod
Gorivo za večino vozil
Večja prevožena razdalja na liter
Ni problemov z mrzlim vžiganjem
Glavni onesnaževalec zraka
Manjše oktansko število- 95

## Slide 10
dodatni tank z bencinom
V8 motor E100

## Slide 11: Mešanice
E10- uporabna na vseh motorjih
E85- potrebne prilagoditve motorja, vozila v EU in ZDA
E100- vozila v Braziliji

## Slide 12: Prva uporaba etanola kot gorivo
Svetilke že 1840, upad zaradi davka
Ford model T, leta 1908 prilagojen na etanol
1920, upad zaradi prohibicije

## Slide 13: Alkohol v dragsterjih
Top fuel dragsterji:
0-160 km/h v 0.8 s
Max. hitrost do 530 km/h
300m v 3.7s
Motorji do 10000 KM
Gorivo: 90% nitrometan 10% metanol

## Slide 14
Nitrometan
CH3NO2
90%
Metanol
CH3OH
10%

## Slide 15: viri
http://sl.wikipedia.org/wiki/Alkohol#Uporaba
http://sl.wikipedia.org/wiki/Etanol
http://kid.kibla.org/~gverila/vegansvet/predal/Etanol.htm
http://www.npi.gov.au/resource/ethanol-ethyl-alcohol
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethanol_fuel
http://dave1320.files.wordpress.com/2014/05/franklin1.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Alcohol_fuel
http://www.gizmag.com/lotus-to-develop-omnivore-research-engine-for-bio-fuels/9818/
https://ethanol.org/
http://www.afdc.energy.gov/fuels/emerging_biobutanol.html
http://sl.wikipedia.org/wiki/Bioetanol
http://www.energap.si/uploads/bioetanol_ok.pdf
http://projekti.gimvic.org/2009/2a/alternativni/etanol.html
http://www.surovine.si/etanol.php
http://www.clemson.edu/cleanenergy/images/blue_ethanol_flame.jpg
http://payload203.cargocollective.com/1/2/84216/6366001/c2h5oh_closeup.jpg
http://www.ksgrm.net/sites/default/files/pictures/Kvasovka%20S.%20cerevisiae_0.png

## Slide 16: še virov
http://users.volja.net/kings-pivo/Grabbed_Frame_30.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/1910Ford-T.jpg
http://www.bodieko.si/foto/2010/08/sladkorni-trs.jpg
http://www.bodieko.si/wp-content/uploads/2012/05/sladkorna-pesa.jpg
http://www.bodieko.si/wp-content/uploads/2012/07/sladka-koruza.jpg
http://www.val-znanje.com/images/stories/ljekovitobilje/148-psenica.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Turbocharger
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Saab_9-3_SportCombi_1.8t_BioPower_Facelift_front.JPG
http://www.kropf-automobile.de/fileadmin/Bilder/Sonstiges/Service/Thema_E10-large.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Tanquinho_Celta_GM_FlexPower_02_SAO_10_2008.jpg
http://www.naturephoto-tone.com/wp-content/uploads/2011/11/00568-Beet.jpg
http://sl.wikipedia.org/wiki/Top_Fuel
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Top_Fuel.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Nitromethane-3D-vdW.png