ENOSTOPENJSKI ZOBNIŠKI REDUKTOR Z VALJASTIMI ZOBNIKI S POŠEVNIMI ZOBMI

Definicija:
Konstruirajte enostopenjski zobniški reduktor z ohišjem ulite izvedbe in valjastimi zobniki s poševnimi zobmi, ki ga poganja elektromotor moči size 12{P="25" ital "kW"} {} pri vrtilni frekvenci size 12{n rSub { size 8{1} } ="1500""min" rSup { size 8{ - 1} } } {} . Reduktor naj bo primeren za pogon mostnega žerjava. Prestavno razmerje reduktorja je size 12{i=5} {} . Kot poševnosti size 12{β="15" rSup { size 8{ circ } } } {} , standardni modul size 12{m=5 ital "mm"} {} in število zob manjšega zobnika size 12{z rSub { size 8{1} } ="23" ital "zob"} {} . Življenjska doba ležajev naj bo size 12{L rSub { size 8{h} } ="20"x"10" rSup { size 8{3} } ital "ur"} {} . Zobniki naj bodo izdelani s kakovostnim razredom 6.

Skica:

Izračun dimenzij zobnikov:

  1. Manjši zobnik:

alignl { stack { size 12{m rSub { size 8{t} } = { {m} over {"cos"β} } } {} # m rSub { size 8{t} } = { {5} over {"cos""15" rSup { size 8{ circ } } } } {} # m rSub { size 8{t} } =5,"18" ital "mm" {} } } {}	alignl { stack { size 12{"tan"α rSub { size 8{t} } = { {"tan"α} over {"cos"β} } } {} # "tan"α rSub { size 8{t} } = { {"tan""20" rSup { size 8{ circ } } } over {"cos""15" rSup { size 8{ circ } } } } {} # α rSub { size 8{t} } ="20" rSup { size 8{ circ } } "39"' {} } } {}

alignl { stack { size 12{d rSub { size 8{1} } =z rSub { size 8{1} } cdot m rSub { size 8{t} } } {} # d rSub { size 8{1} } ="23" cdot 5,"18" {} # d rSub { size 8{1} } ="119","14" ital "mm" {} } } {}	alignl { stack { size 12{d rSub { size 8{a1} } =d rSub { size 8{1} } +2m} {} # d rSub { size 8{a1} } ="119","14"+2 cdot 5 {} # d rSub { size 8{a1} } ="129","14" ital "mm" {} } } {}

alignl { stack { size 12{d rSub { size 8{f1} } =d rSub { size 8{1} } - 2,4 cdot m} {} # d rSub { size 8{f1} } ="119","14" - 2,4 cdot 5 {} # d rSub { size 8{f1} } ="107","14" ital "mm" {} } } {}	alignl { stack { size 12{d rSub { size 8{b1} } =d rSub { size 8{1} } cdot "cos"α rSub { size 8{t} } } {} # d rSub { size 8{b1} } ="119","14" cdot "cos""20" rSup { size 8{ circ } } "39"' {} # d rSub { size 8{b1} } ="111","49" ital "mm" {} } } {}

  1. Večji zobnik:

size 12{i= { {z rSub { size 8{2} } } over {z rSub { size 8{2} } } } drarrow z rSub { size 8{2} } =i cdot z rSub { size 8{1} } =5 cdot "23"="115" ital "zob"} {}

alignl { stack { size 12{d rSub { size 8{2} } =z rSub { size 8{2} } cdot m} {} # d rSub { size 8{2} } ="115" cdot 5,"18" {} # d rSub { size 8{2} } ="595",7 ital "mm" {} } } {}	alignl { stack { size 12{d rSub { size 8{a2} } =d rSub { size 8{2} } +2m} {} # d rSub { size 8{a2} } ="595",7+2 cdot 5 {} # d rSub { size 8{a2} } ="605",7 ital "mm" {} } } {}

alignl { stack { size 12{d rSub { size 8{f2} } =d rSub { size 8{2} } - 2,4 cdot m} {} # d rSub { size 8{f2} } ="595",7 - 2,4 cdot 5 {} # d rSub { size 8{f1} } ="583",7 ital "mm" {} } } {}	alignl { stack { size 12{d rSub { size 8{b2} } =d rSub { size 8{2} } cdot "cos"α rSub { size 8{t} } } {} # d rSub { size 8{b2} } ="595",7 cdot "cos""20" rSup { size 8{ circ } } "39"' {} # d rSub { size 8{b2} } ="575","43" ital "mm" {} } } {}

  1. Izračun medosnega razmika:

alignl { stack { size 12{a= { {d rSub { size 8{1} } +d rSub { size 8{2} } } over {2} } } {} # a= { {"119","14"+"595",7} over {2} } {} # a="357","42" ital "mm" {} } } {}	alignl { stack { size 12{b="10" cdot m} {} # size 12{b="10" cdot 5} {} # size 12{b="50" ital "mm"} {} } } {}

Izračun obremenitev zobnikov in gredi:

  1. Izračun vrtilnega momenta motorja:

alignl { stack { size 12{ω=2π cdot n} {} # size 12{ω=2π cdot "25"} {} # size 12{ω="157","08"s rSup { size 8{ - 1} } } {} } } {}	alignl { stack { size 12{T rSub { size 8{1} } = { {P} over {ω} } } {} # T rSub { size 8{1} } = { {"25000"} over {"157","08"} } {} # T rSub { size 8{1} } ="159","15" ital "Nm" {} } } {}

  1. Izračun tangencialne sile:

alignl { stack { size 12{F rSub { size 8{t} } = { {2T rSub { size 8{1} } } over {d rSub { size 8{w1} } } } } {} # F rSub { size 8{t} } = { {2 cdot "159","15"} over {0,"11914"} } {} # F rSub { size 8{t} } ="2671","65"N {} } } {}

  1. Izračun radialne sile:

alignl { stack { size 12{F rSub { size 8{r} } =F rSub { size 8{t} } cdot "tan"α rSub { size 8{t} } } {} # F rSub { size 8{r} } ="2671","65" cdot "tan""20" rSup { size 8{ circ } } "39"' {} # F rSub { size 8{r} } ="1006","87"N {} } } {}

  1. Izračun aksialne sile:

alignl { stack { size 12{F rSub { size 8{a} } =F rSub { size 8{t} } cdot "tan"β} {} # F rSub { size 8{a} } ="2671","65" rSub { size 8{t} } cdot "tan""15" rSup { size 8{ circ } } {} # F rSub { size 8{a} } ="715","87"N {} } } {}

  1. Izračun bočne normalne sile:

alignl { stack { size 12{F rSub { size 8{ ital "bn"} } = { {F rSub { size 8{t} } } over {"cos"α cdot "cos"β} } } {} # F rSub { size 8{ ital "bn"} } = { {"2671","65"} over {"cos""20" rSup { size 8{ circ } } cdot "cos""15" rSup { size 8{ circ } } } } {} # F rSub { size 8{ ital "bn"} } ="2943",4N {} } } {}

  1. Izračun momenta na večjem zobniku:

alignl { stack { size 12{ω=2π cdot n} {} # size 12{ω=2π cdot 5} {} # size 12{ω="31","42"s rSup { size 8{ - 1} } } {} } } {}	alignl { stack { size 12{T rSub { size 8{2k} } = { {P} over {ω} } } {} # T rSub { size 8{2k} } = { {"25000"} over {"31","42"} } {} # T rSub { size 8{2k} } ="795","67" ital "Nm" {} } } {}

alignl { stack { size 12{ { {n rSub { size 8{2} } } over {n rSub { size 8{1} } } } =i drarrow n rSub { size 8{2} } = { {n rSub { size 8{1} } } over {i} } } {} # n rSub { size 8{2} } = { {"25"} over {5} } =5s rSup { size 8{ - 1} } {} } } {}	alignl { stack { size 12{T rSub { size 8{2} } = { {T rSub { size 8{2k} } } over {η} } } {} # T rSub { size 8{2} } = { {"795","67"} over {0,"93"} } {} # T rSub { size 8{2} } ="855","56" ital "Nm" {} } } {}

Dimenzioniranje gredi:

  1. Dimenzioniranje gredi na dopustni zasuk:

size 12{ϕ rSub { size 8{1} } = { {T cdot l rSub { size 8{1} } } over {G cdot Ι rSub { size 8{p} } } } cdot { {"180"} over {π} } <= ϕ rSub { size 8{ ital "dop"} } } {}	size 12{ϕ rSub { size 8{ ital "dop"} } =0,5 {m} slash { {} rSup { size 8{ circ } } } } {}	size 12{Ι rSub { size 8{p} } = { {π cdot d rSup { size 8{4} } } over {"32"} } } {}

    1. Pogonska gred (manjša gred):

alignl { stack { size 12{Ι rSub { size 8{p} } = { {T rSub { size 8{1} } cdot l cdot "180" rSup { size 8{ circ } } } over {G cdot ϕ rSub { size 8{ ital "dop"} } cdot π} } } {} # Ι rSub { size 8{p} } = { {"152",9 cdot "10" rSup { size 8{3} } cdot "1000" cdot "180" rSup { size 8{ circ } } } over {"81000" cdot 0,5 cdot π} } {} # Ι rSub { size 8{p} } ="216309","25" ital "mm" rSup { size 8{3} } {} } } {}	alignl { stack { size 12{d rSub { size 8{g1} } = nroot { size 8{4} } { { {"32" cdot I rSub { size 8{p} } } over {π cdot } } } } {} # d rSub { size 8{g1} } = nroot { size 8{4} } { { {"32" cdot "216309","25"} over {π} } } {} # d rSub { size 8{g1} } ="38","53" ital "mm" drarrow "40" ital "mm" {} } } {}

alignl { stack { size 12{T rSub { size 8{1} } =T rSub { size 8{m} } cdot η rSub { size 8{l} } cdot η rSub { size 8{t} } } {} # T rSub { size 8{1} } ="159","15" cdot 0,"98" cdot 0,"98" {} # T rSub { size 8{1} } ="152",9 ital "Nm" {} } } {}	alignl { stack { size 12{d rSub { size 8{g1} } ="40" ital "mm"} {} # d rSub { size 8{g2} } ="45" ital "mm" {} # d rSub { size 8{g3} } ="53" ital "mm" {} # d rSub { size 8{g4} } ="47" ital "mm" {} # d rSub { size 8{g4} } ="45" ital "mm" {} } } {}

    1. Izračun zobnika (če bo narejen skupaj z gredjo):

alignl { stack { size 12{d rSub { size 8{1} } <1,8 cdot d rSub { size 8{g4} } +2,5m} {} # d rSub { size 8{1} } <1,8 cdot "47"+2,5 cdot 5 {} # "119","14" ital "mm"<"97",1 ital "mm" {} } } {}	Zobnik bo izdelan posebej.

    1. Gnana gred (večja gred):

alignl { stack { size 12{Ι rSub { size 8{p} } = { {T rSub { size 8{2} } cdot l cdot "180" rSup { size 8{ circ } } } over {G cdot ϕ rSub { size 8{ ital "dop"} } cdot π} } } {} # Ι rSub { size 8{p} } = { {"711" cdot "10" rSup { size 8{3} } cdot "1000" cdot "180" rSup { size 8{ circ } } } over {"81000" cdot 0,5 cdot π} } {} # Ι rSub { size 8{p} } ="1005859","24" ital "mm" rSup { size 8{3} } {} } } {}	alignl { stack { size 12{d rSub { size 8{g1} } = nroot { size 8{4} } { { {"32" cdot I rSub { size 8{p} } } over {π cdot } } } } {} # d rSub { size 8{g1} } = nroot { size 8{4} } { { {"32" cdot "1005859","24"} over {π} } } {} # d rSub { size 8{g1} } ="56","58" ital "mm" drarrow "60" ital "mm" {} } } {}

alignl { stack { size 12{T rSub { size 8{2} } =T rSub { size 8{1} } cdot i cdot η} {} # T rSub { size 8{2} } ="152",9 cdot 5 cdot 0,"93" {} # T rSub { size 8{2} } ="711" ital "Nm" {} } } {}	alignl { stack { size 12{d rSub { size 8{g1} } ="60" ital "mm"} {} # d rSub { size 8{g2} } ="65" ital "mm" {} # d rSub { size 8{g3} } ="73" ital "mm" {} # d rSub { size 8{g4} } ="67" ital "mm" {} # d rSub { size 8{g4} } ="65" ital "mm" {} } } {}

  1. Dimenzioniranje ležajev:

    1. Pogonska gred:

alignl { stack { size 12{ sum F rSub { size 8{i} } x=0;} {} # F rSub { size 8{ ital "Bx"} } = { {F rSub { size 8{T} } } over {2} } {} # F rSub { size 8{ ital "Bx"} } = { {"2671","65"} over {2} } {} # F rSub { size 8{ ital "Ax"} } =F rSub { size 8{ ital "Bx"} } ="1335","83" ital "Nm" {} } } {}	alignl { stack { size 12{ sum F rSub { size 8{i} } y=0;} {} # - F rSub { size 8{ ital "Ay"} } +F rSub { size 8{By} } - F rSub { size 8{R} } =0 {} # F rSub { size 8{By} } =F rSub { size 8{R} } +F rSub { size 8{ ital "Ay"} } {} # F rSub { size 8{By} } ="1006","87"+"108","94" {} # F rSub { size 8{By} } ="1115","81" ital "Nm" {} } } {}

alignl { stack { size 12{F rSub { size 8{ ital "Ba"} } =F rSub { size 8{a} } } {} # F rSub { size 8{ ital "Ba"} } ="715","87"N {} } } {}
alignl { stack { size 12{ sum M rSub { size 8{ ital "iB"} } =0;} {} # - F rSub { size 8{ ital "Ay"} } cdot l+F rSub { size 8{r} } cdot { {l} over {2} } - F rSub { size 8{a} } cdot { {d rSub { size 8{1} } } over {2} } =0 {} # F rSub { size 8{ ital "Ay"} } cdot l=F rSub { size 8{r} } cdot { {l} over {2} } - F rSub { size 8{a} } cdot { {d rSub { size 8{1} } } over {2} } {} # F rSub { size 8{ ital "Ay"} } = { {"11776","95"} over {"108",1} } "108","94" ital "Nm" {} } } {}

Dolžina med ležaji:
size 12{l= { {"16"} over {2} } +"10"+"60"+"10"+"10"+ { {"30",2} over {2} } ="113",1 ital "mm"} {}
Celotna dolžina gredi:
size 12{L="15"+"10"+"60"+"10"+"10"+"30",2+"25"+"80"+7,"65"="247","85" ital "mm"} {} !!!!!

    1. Gnana gred:

Dolžina med ležaji:
size 12{l= { {"38",1} over {2} } +"10"+5+"60"+"10"+ { {"18"} over {2} } ="113",1 ital "mm"} {}
Celotna dolžina gredi:
size 12{L="120"+"25"+"38",1+"10"+5+"60"+"10"+"18"+7,"15"="293","25" ital "mm"} {} !!!!!

    1. Izbira ležajev:
Iz priročnika izberemo ležaje glede na premer:
Pogonska gred:

Enoredni kroglični:
size 12{"6009" drarrow C="20",8 ital "kN",b="16" ital "mm"} {}

Dvoredni kroglični s poševnim dotikom:
size 12{"4209" drarrow C="39" ital "kN",b="30",2 ital "mm"} {}

Gnana gred:

Enoredni kroglični:
size 12{"6013" drarrow C="30",7 ital "kN",b="18" ital "mm"} {}

Dvoredni kroglični s poševnim dotikom:
size 12{"4212" drarrow C="67",6 ital "kN",b="38",1 ital "mm"} {}

Kontrola:

4.1.Kontrola nosilnosti ležajev:

    1. Dimenzioniranje ležajev za pogonsko gred:

alignl { stack { size 12{F rSub { size 8{A} } = sqrt {F rSub { size 8{ ital "Ax"} } rSup { size 8{2} } +F rSub { size 8{ ital "Ay"} } rSup { size 8{2} } } } {} # F rSub { size 8{A} } = sqrt { \( "1335","83" \) rSup { size 8{2} } + \( "108","94" \) rSup { size 8{2} } } {} # F rSub { size 8{A} } ="1340","26"N {} } } {}	alignl { stack { size 12{F rSub { size 8{B} } = sqrt {F rSub { size 8{ ital "Bx"} } rSup { size 8{2} } +F rSub { size 8{ ital "By"} } rSup { size 8{2} } } } {} # F rSub { size 8{B} } = sqrt { \( "1335","83" \) rSup { size 8{2} } + \( "1115","81" \) rSup { size 8{2} } } {} # F rSub { size 8{B} } ="1740","54"N {} } } {}

      1. Pomični ležaj pogonske gredi:

alignl { stack { size 12{f rSub { size 8{L} } = nroot { size 8{m} } { { {L rSub { size 8{h} } } over {"500"} } } } {} # f rSub { size 8{L} } = nroot { size 8{3} } { { {"20000"} over {"500"} } } {} # f rSub { size 8{L} } =3,"42" {} } } {}	alignl { stack { size 12{f rSub { size 8{n} } = nroot { size 8{m} } { { {"33",3} over {n} } } } {} # f rSub { size 8{n} } = nroot { size 8{3} } { { {"33",3} over {"1500"} } } {} # f rSub { size 8{n} } =0,"28" {} } } {}

alignl { stack { size 12{F rSub { size 8{A} } ="1340","26"N} {} # x=1 {} } } {}	alignl { stack { size 12{F=F rSub { size 8{A} } cdot x} {} # F="1340","26" cdot 1 {} # F="1340","26" ital "Nm" {} } } {}

alignl { stack { size 12{C=F cdot { {f rSub { size 8{l} } } over {f rSub { size 8{n} } } } } {} # C="1340","26" cdot { {3,"42"} over {0,"28"} } {} # C="16370","32"N drarrow "16","37" ital "kN" {} } } {}

Iz priročnika sem izbral:

alignl { stack { size 12{d="45" ital "mm"} {} # size 12{D="75" ital "mm"} {} # size 12{b="16" ital "mm"} {} # size 12{r=1 ital "mm"} {} } } {}

size 12{"6009" drarrow C="20",8 ital "kN"} {}

      1. Nepomični ležaj pogonske gredi:

size 12{ { {F rSub { size 8{ ital "Ba"} } } over {F rSub { size 8{B} } } } = { {"715","87"} over {"1740","54"} } =0,"411"<0,"86"} {}	alignl { stack { size 12{x=1} {} # size 12{y=0,"73"} {} } } {}

alignl { stack { size 12{F=V cdot x cdot F rSub { size 8{B} } +y cdot F rSub { size 8{ ital "Ba"} } } {} # F=1 cdot 1 cdot "1740","54"+0,"73" cdot "715","87" {} # F="2263","16"N {} } } {}	alignl { stack { size 12{C=F cdot { {f rSub { size 8{l} } } over {f rSub { size 8{n} } } } } {} # C="2263","16" cdot { {3,"42"} over {0,"28"} } {} # C="27642","88"N drarrow "27","64" ital "kN" {} } } {}

Iz priročnika sem izbral:

alignl { stack { size 12{d="45" ital "mm"} {} # size 12{D="85" ital "mm"} {} # size 12{b="30",2 ital "mm"} {} # size 12{r=1,1 ital "mm"} {} } } {}

size 12{"4209" drarrow C="39" ital "kN"} {}

    1. Dimenzioniranje ležajev za gnano gred:

      1. Pomični ležaj gnane gredi:

alignl { stack { size 12{f rSub { size 8{L} } = nroot { size 8{m} } { { {L rSub { size 8{h} } } over {"500"} } } } {} # f rSub { size 8{L} } = nroot { size 8{3} } { { {"20000"} over {"500"} } } {} # f rSub { size 8{L} } =3,"42" {} } } {}	alignl { stack { size 12{f rSub { size 8{n} } = nroot { size 8{m} } { { {"33",3} over {n rSub { size 8{2} } } } } } {} # f rSub { size 8{n} } = nroot { size 8{3} } { { {"33",3} over {"300"} } } {} # f rSub { size 8{n} } =0,"48" {} } } {}

alignl { stack { size 12{F rSub { size 8{A} } ="1340","26"N} {} # x=1 {} } } {}	alignl { stack { size 12{F=F rSub { size 8{A} } cdot x} {} # F="1340","26" cdot 1 {} # F="1340","26" ital "Nm" {} } } {}

alignl { stack { size 12{C=F cdot { {f rSub { size 8{l} } } over {f rSub { size 8{n} } } } } {} # C="1340","26" cdot { {3,"42"} over {0,"48"} } {} # C="9549","35"N drarrow 9,"55" ital "kN" {} } } {}

Iz priročnika sem izbral: size 12{ {underline {"6013" drarrow C="30",7 ital "kN"}} } {}

alignl { stack { size 12{d="65" ital "mm"} {} # size 12{D="100" ital "mm"} {} # size 12{b="18" ital "mm"} {} # size 12{r=1,1 ital "mm"} {} } } {}

      1. Nepomični ležaj gnane gredi:

alignl { stack { size 12{F=V cdot x cdot F rSub { size 8{B} } +y cdot F rSub { size 8{ ital "Ba"} } } {} # F=1 cdot 1 cdot "1740","54"+0,"73" cdot "715","87" {} # F="2263","16"N {} } } {}	alignl { stack { size 12{C=F cdot { {f rSub { size 8{l} } } over {f rSub { size 8{n} } } } } {} # C="2263","16" cdot { {3,"42"} over {0,"48"} } {} # C="16125","02"N drarrow "16","13" ital "kN" {} } } {}

Iz priročnika sem izbral:

alignl { stack { size 12{d="65" ital "mm"} {} # size 12{D="120" ital "mm"} {} # size 12{b="38",1 ital "mm"} {} # size 12{r=1,5 ital "mm"} {} } } {}

size 12{"4213" drarrow C="67",6 ital "kN"} {}

  1. Izračun maksimalnega momenta:

alignl { stack { size 12{ Sum {M rSub { size 8{ ital "iP"} } =0} } {} # F rSub { size 8{ ital "Bx"} } cdot x - M rSub { size 8{x} } =0 {} # M rSub { size 8{x} } =F rSub { size 8{ ital "Bx"} } cdot x {} # x=0 drarrow M rSub { size 8{x} } =0 {} # x= { {l} over {2} } = { {"113",1} over {2} } ="56","55" ital "mm" drarrow M rSub { size 8{x} } ="75","54" ital "Nm" {} } } {}

alignl { stack { size 12{ Sum {M rSub { size 8{ ital "iP"} } =0} } {} # F rSub { size 8{ ital "By"} } cdot x - M rSub { size 8{y} } =0 {} # M rSub { size 8{y} } =F rSub { size 8{ ital "By"} } cdot x {} # x=0 drarrow M rSub { size 8{y} } =0 {} # x= { {l} over {2} } = { {"113",1} over {2} } ="56","55" ital "mm" drarrow M rSub { size 8{y} } ="63",1 ital "Nm" {} } } {}

alignl { stack { size 12{M= sqrt {M rSub { size 8{x} } rSup { size 8{2} } +M rSub { size 8{y} } rSup { size 8{2} } } } {} # M= sqrt { left ("75","54" right ) rSup { size 8{2} } + left ("63",1 right ) rSup { size 8{2} } } {} # M="98","43" ital "Nm" {} } } {}

  1. Izračun napetosti v gredi:

  1. alignl { stack { size 12{E {} cSub {} "335" {} cSub {} \( ital "SIST" \) } {} # {} # ital "Fe" {} cSub {} "590" { - {}} cSub {} 2 {} cSub {} \( ital "ISO" \) {} } } {}	alignl { stack { size 12{σ rSub { size 8{ ital "dfizm"} } ="240" { {N} over { ital "mm" rSup { size 8{2} } } } } {} # τ rSub { size 8{ ital "tutr"} } ="180" { {N} over { ital "mm" rSup { size 8{2} } } } {} } } {}

alignl { stack { size 12{α rSub { size 8{ circ } } = { {σ rSub { size 8{ ital "Dfizn"} } } over { sqrt {3} cdot τ rSub { size 8{ ital "tutr"} } } } } {} # α rSub { size 8{ circ } } = { {"240"} over { sqrt {3} cdot "180"} } {} # α rSub { size 8{ circ } } =0,"77" {} } } {}

alignl { stack { size 12{b=0,5} {} # size 12{β rSub { size 8{k} } =2} {} } } {}	alignl { stack { size 12{σ rSub { size 8{ ital "dop"} } = { {σ rSub { size 8{ ital "Dfizm"} } cdot b} over {β rSub { size 8{k} } cdot γ rSub { size 8{D} } } } } {} # σ rSub { size 8{ ital "dop"} } = { {"240" cdot 0,5} over {2 cdot 1,5} } {} # σ rSub { size 8{ ital "dop"} } ="40" { {N} over { ital "mm" rSup { size 8{2} } } } {} } } {}

alignl { stack { size 12{W= { {π cdot d rSup { size 8{3} } } over {"32"} } } {} # W= { {π cdot "40" rSup { size 8{3} } } over {"32"} } {} # W="6283","19" ital "mm" rSup { size 8{3} } {} } } {}	alignl { stack { size 12{σ rSub { size 8{f} } = { {M} over {W} } } {} # σ rSub { size 8{f} } = { {"98","48" cdot "10" rSup { size 8{3} } } over {"6283","19"} } {} # σ rSub { size 8{f} } ="15","67" { {N} over { ital "mm" rSup { size 8{2} } } } {} } } {}

alignl { stack { size 12{W rSub { size 8{t} } = { {π cdot d rSub { size 8{2} } rSup { size 8{3} } } over {"16"} } } {} # W rSub { size 8{t} } = { {π cdot "40" rSup { size 8{3} } } over {"16"} } {} # W rSub { size 8{t} } ="12566","37" ital "mm" rSup { size 8{3} } {} } } {}	alignl { stack { size 12{τ rSub { size 8{t} } = { {T rSub { size 8{2} } } over {W rSub { size 8{t} } } } } {} # τ rSub { size 8{t} } = { {"159","14" cdot "10" rSup { size 8{3} } } over {"12566","37"} } {} # τ rSub { size 8{t} } ="12","66" { {N} over { ital "mm" rSup { size 8{2} } } } {} } } {}

alignl { stack { size 12{σ rSub { size 8{s} } = sqrt {σ rSub { size 8{f} } rSup { size 8{2} } +3 cdot \(α rSub { size 8{ circ } } cdot τ rSub { size 8{t} } \) rSup { size 8{2} } } <= σ rSub { size 8{ ital "dop"} } } {} # σ rSub { size 8{s} } = sqrt { left ("15","67" right ) rSup { size 8{2} } +3 cdot \(0,"77" cdot "12","66"\) rSup { size 8{2} } } <= "40" {} # "23","04" { {N} over { ital "mm" rSup { size 8{2} } } } <= "40" { {N} over { ital "mm" rSup { size 8{2} } } } {} } } {}

Dimenzioniranje moznika:

    1. Pogonska gred (manjša gred):

Izberemo iz priročnika:	1. Površinski tlak:
alignl { stack { size 12{d="40" ital "mm"} {} # size 12{b="12" ital "mm"} {} # size 12{h=8 ital "mm"} {} # size 12{t=5 ital "mm"} {} # size 12{t rSub { size 8{2} } =3,3 ital "mm"} {} } } {}	alignl { stack { size 12{p="90" { {N} over { ital "mm" rSup { size 8{2} } } } } {} # p= { {4 cdot T rSub { size 8{1} } } over {d cdot h cdot l} } <= p rSub { size 8{ ital "dop"} } {} # l= { {4 cdot T rSub { size 8{1} } } over {d cdot h cdot p rSub { size 8{ ital "dop"} } } } {} # l= { {4 cdot "159",2 cdot "10" rSup { size 8{3} } } over {"40" cdot 8 cdot "90"} } {} # l="22","11" ital "mm" {} } } {}

alignl { stack { size 12{L rSub { size 8{m} } =l+b} {} # L rSub { size 8{m} } ="22","11"+"12" {} # L rSub { size 8{m} } ="34","11" ital "mm" drarrow "36" ital "mm" {} } } {}

Dobili smo moznik: 12 x 8 x 36mm

Izberemo iz priročnika:	1. Površinski tlak:
alignl { stack { size 12{d="47" ital "mm"} {} # size 12{b="14" ital "mm"} {} # size 12{h=9 ital "mm"} {} # size 12{t=5,5 ital "mm"} {} # size 12{t rSub { size 8{2} } =3,8 ital "mm"} {} } } {}	alignl { stack { size 12{p="90" { {N} over { ital "mm" rSup { size 8{2} } } } } {} # p= { {4 cdot T rSub { size 8{1} } } over {d cdot h cdot l} } <= p rSub { size 8{ ital "dop"} } {} # l= { {4 cdot T rSub { size 8{1} } } over {d cdot h cdot p rSub { size 8{ ital "dop"} } } } {} # l= { {4 cdot "159",2 cdot "10" rSup { size 8{3} } } over {"47" cdot 9 cdot "90"} } {} # l="16","73" ital "mm" {} } } {}

alignl { stack { size 12{L rSub { size 8{m} } =l+b} {} # L rSub { size 8{m} } ="16","73"+"14" {} # L rSub { size 8{m} } ="30","73" ital "mm" drarrow "32" ital "mm" {} } } {}

Dobili smo moznik: 14 x 9 x 32mm

    1. Gnana gred (večja gred):

Izberemo iz priročnika:	1. Površinski tlak:
alignl { stack { size 12{d="60" ital "mm"} {} # size 12{b="18" ital "mm"} {} # size 12{h="11" ital "mm"} {} # size 12{t=7 ital "mm"} {} # size 12{t rSub { size 8{2} } =4,4 ital "mm"} {} } } {}	alignl { stack { size 12{p="90" { {N} over { ital "mm" rSup { size 8{2} } } } } {} # p= { {4 cdot T rSub { size 8{1} } } over {d cdot h cdot l} } <= p rSub { size 8{ ital "dop"} } {} # l= { {4 cdot T rSub { size 8{1} } } over {d cdot h cdot p rSub { size 8{ ital "dop"} } } } {} # l= { {4 cdot "855","56" cdot "10" rSup { size 8{3} } } over {"60" cdot "11" cdot "90"} } {} # l="57","61" ital "mm" {} } } {}

alignl { stack { size 12{L rSub { size 8{m} } =l+b} {} # L rSub { size 8{m} } ="57","61"+"18" {} # L rSub { size 8{m} } ="75","61" ital "mm" drarrow "80" ital "mm" {} } } {}

Dobili smo moznik: 18 x 11 x 80mm

Izberemo iz priročnika:	1. Površinski tlak:
alignl { stack { size 12{d="67" ital "mm"} {} # size 12{b="20" ital "mm"} {} # size 12{h="12" ital "mm"} {} # size 12{t=7,5 ital "mm"} {} # size 12{t rSub { size 8{2} } =4,9 ital "mm"} {} } } {}	alignl { stack { size 12{p="90" { {N} over { ital "mm" rSup { size 8{2} } } } } {} # p= { {4 cdot T rSub { size 8{2} } } over {d cdot h cdot l} } <= p rSub { size 8{ ital "dop"} } {} # l= { {4 cdot T rSub { size 8{2} } } over {d cdot h cdot p rSub { size 8{ ital "dop"} } } } {} # l= { {4 cdot "855","56" cdot "10" rSup { size 8{3} } } over {"67" cdot "12" cdot "90"} } {} # l="47","29" ital "mm" {} } } {}

alignl { stack { size 12{L rSub { size 8{m} } =l+b} {} # L rSub { size 8{m} } ="47","29"+"20" {} # L rSub { size 8{m} } ="67","29" ital "mm" drarrow "70" ital "mm" {} } } {}

Dobili smo moznik: 20 x 12 x 70mm

  1. Dimenzioniranje vskočnika:

Zunanji vskočnik za premer 45mm:

alignl { stack { size 12{ matrix { d rSub { size 8{g5} } ="45" ital "mm" {} # h"12"{} } } {} # matrix { d rSub { size 8{5} } ="42",5 ital "mm" {} # {} } {} # b=3,8 ital "mm" {} # matrix { n=3,8 ital "mm" {} # {} } {} # matrix { m=1,"85" ital "mm" {} # H"13"{} } {} } } {}

Zunanji vskočnik za premer 65mm:	alignl { stack { size 12{ matrix { d rSub { size 8{g5} } ="65" ital "mm" {} # h"12"{} } } {} # matrix { d rSub { size 8{5} } ="62" ital "mm" {} # {} } {} # b=6,4 ital "mm" {} # matrix { n=2,5 ital "mm" {} # {} } {} # matrix { m=2,"65" ital "mm" {} # H"13"{} } {} } } {}

Literatura:

- Krautov strojniški priročnik; Trinajsta slovenska izdaja; izdajo pripravila JOŽE PUHAR, JOŽE STROPNIK; Littera picta 2002
- Učbenik, Stojni elementi 2, Igor Janežič, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana 2001
- Lastni zapiski