## Slide 1: KONSTRUKCIJE materiali, deli konstrukcij in vrste streh

## Slide 2
Konstrukcija streh je lahko iz različnih materialov :
Kovine
Lesa
Betona

## Slide 3: KOVINSKE KONSTRUKCIJE
Kovinske konstrukcije so najbolj primerne za industrijsko gradnjo saj:
-lahko dosežejo velike razpone
-težko jih je postaviti In zato se ponavadi ne uporabljajo za gradnjo družinskih hiš.

## Slide 4
KOVINSKA KONSTRUKCIJA

## Slide 5: LESENE KONSTRUKCIJE
Lesene konstrukcije so še vedno najpogostejše, saj:
-imajo elastičnost ugodno razmerje med težo in trdnostjo
-niso električno prevodne
-so naravni material in
-so velik dušilec zvoka, regulator vlage in izolator.

## Slide 6
LESENE KONSTRUKCIJE

## Slide 7: BETONSKE KONSTRUKCIJE
Betonske konstrukcije se uporabljajo v montažni gradnji in gradnji vrstnih hiš, saj: -so požarno varnejše,
-so zvočni in
-toplotni izolator

## Slide 8
BETOSKE KONSTRUKCIJE

## Slide 9: DELI KONSTRUKCIJE
DEL (ostrešje, strešine)
DEL (sleme, greben)
DEL (kap, globel, napušč)
DEL (kritina, sekundarna kritina)
DEL (frčada, zatrep)

## Slide 10: DELI
-ostrešje – nosilna konstrukcija strehe;
-strešine – ploskve strehe, ki so sestavljene pod določenim kotom oz. z določenim naklonom. Nakloni streh oz. strešin so lahko različni;

## Slide 11
OSTREŠJE IN STREŠINE

## Slide 12: DELI
-sleme – najvišji del strehe, v katerem se stikajo vse strešine;
-greben – presečišče dveh strešin, ki sega od slemena do kapu in poteka po zunanjem obodu strehe;

## Slide 13
SLEME oziroma GREBEN

## Slide 14: DELI
-kap – najnižji del strehe;
-globel - presečišče dveh strešin, ki sega od slemena do kapu in poteka po notranjem obodu strehe;
-napušč – del strehe, ki poteka od zunanje stene zgradbe pa do roba strešne ploskve;

## Slide 15
KAP, GLOBEL IN NAPUŠČ

## Slide 16: DELI
-kritina – krovni material za pokritje strehe;
-sekundarna kritina – zaščitni sloj pod kritino, ki preprečuje vdor vode v strešno konstrukcijo;

## Slide 17: Sekundarna kritina in kritina

## Slide 18: DELI
-frčada – strešno okno, in sicer dvignjen del strehe, ki služi osvetljevanju podstrešja;
-zatrep – vertikalni zaključek strehe na čelni strani fasade.

## Slide 19: FRČADA IN ZATREP

## Slide 20: RAZLIČNE VRSTE STREH
1.DEL (ravne, položne)
2.DEL (strme, ravne)
3.DEL (enokapne, dvokapne)
4.DEL (štirikapne, šotoraste)
5.DEL (mansardne, križne)

## Slide 21: VRSTE STREH
-ravne strehe – z naklonom do 5º;
-položne oz. blago naklonjene strehe – z naklonom med 5º in 30º;

## Slide 22: VRSTE STREH
-strme strehe – z naklonom nad 30º;
-ravne strehe – strehe brez strešin, brez ali z minimalnim naklonom, ki navadno služijo kot terase, balkoni ali pa se zanje odločimo, kadar želimo imeti zeleno streho.

## Slide 23: VRSTE STREH
-enokapne strehe – strehe z eno strešino;
-dvokapne strehe – strehe z dvema strešinama;

## Slide 24: VRSTE STREH
-štirikapne strehe – strehe, ki pokrivajo zgradbo pravokotne oblike in imajo štiri strešine, slemena pa potekajo vzporedno z daljšo steno zgradbe;
-šotoraste strehe – strehe, ki pokrivajo zgradbo kvadratne oblike in imajo štiri strešine, vsi štirje grebeni se stikajo v skupni točki, zato strehe nimajo slemena;

## Slide 25: VRSTE STREH
-mansardne strehe – strehe z lomljenima strešinama, z različnima naklonoma
-križne strehe – strehe, ki pokrivajo zgradbo s kvadratnim tlorisom in imajo dve pravokotni slemeni

## Slide 26: VIRI
http://krediti.slonep.net/kritine.html?lev0=2&lev1=15&lev2=86&lev3=2612 (11.4)
www.revijasrp.si/.../revsrp21/natko21/2fue21.jpg (18.4)
www.politron-mp.si/.../streha/slike/stresne.jpg (18.4)
www.krovstvozupancic.si/images/program.jpg (18.4)
195.250.216.42/klik92/tnt_acadbau.jpg (18.4)
http://www.sct.si/izrezi/ibk.jpg (25.4)
http://www.skeletne-hise.si/_common/images/modx/content/cenik2.jpg (16.5) http://www.kim.si/images/galerija/DSC00680_500.jpg (15.5)
http://www.elea.si/projekts/rek_07fit.jpg (15.5)
http://www.ednevnik.si/uploads/r/regrat/27918.jpg (15.5)
http://www.gradim.si/datoteke/Image/izolacije/PAROPREPUSTNOST/streha-6.jpg (6.6)
http://nakup.merkur.si/nasveti/pic/nasvet-stresna_kritina.jpg (6.6.)
lastne fotografije z fotoaparata in mobilnega fotoaparata ZAČETNA STRAN

## Slide 27: H V A L A Z A P O Z O R N O S T I N P O T R P E Ž L J I V O S T